ИСПОЛНИТЕЛИ

Генеральный план ЗАТО городского округа Молодёжный Московской области

| Наименование раздела, должность исполнителя | Ф.И.О. | Подпись |
| --- | --- | --- |
| Руководитель проекта - Главный архитектор проекта | Н.А. Аносычева |  |
| Архитектурно-планировочный раздел |
| Главный архитектор проекта | Н.А. Аносычева |  |
| Техник | А.А. Хирин |  |
| Экономико-градостроительный раздел |
| Главный инженер проекта ОЭГ | Е.Ю. Баранская |  |
| Транспортный раздел |
| Ведущий инженер ОПТО | Е.Ю. Тулякова |  |
| Инженерные разделы |
| Начальник отд. (электроснабж., связь) | Л.Т. Цомаева |  |
| ГИП (теплоснабжение, газоснабжение) | С.А. Зилов |  |
| Глав. спец. (Водоснабжение, водоотведение, инженерная подготовка) | Л.В. Крайнова |  |
| Эколого-градостроительный раздел |
| Начальник отдела. ОООС | С.Ю. Смирнова |  |
| Компьютерная графика |
| Техник | А.А. Хирин |  |

СОСТАВ МАТЕРИАЛОВ ПО ОБОСНОВАНИЮ:

| 1 | ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ: |  |
| 2.1 | Карта зон с особыми условиями использования территорий | М 1: 5 000 |
| 2.4 | Карта планируемого развития инженерных коммуникаций и сооружений | М 1: 5 000 |
| 2.5 | Карта планируемого развития транспортной инфраструктуры | М 1: 5 000 |

СОДЕРЖАНИЕ

|  | Введение 6 1. Общие сведения 8 2. Градостроительная характеристика территории 9 2.1 Основные предпосылки градостроительного развития территории городского округа в структуре развития Московской области 9 2.2 Основные приоритеты территориального и функционально-планировочного развития округа 10 2.3 Существующая архитектурно-планировочная организация территории 10 2.4 Общая градостроительная концепция развития планировочной структуры городского округа 11 2.5 Планируемое функциональное зонирование территории 13 3. Социально-экономическое положение 18 3.1 Население. Трудовые ресурсы. Занятость 18 3.2 Производственно-хозяйственная деятельность 23 3.3 Жилищный фонд 27 3.4 Социально-культурное и коммунально-бытовое обслуживание 32 3.5 Функциональный баланс территории 45 4. Природные особенности территории 47 4.1 Ландшафтные, геолого-геоморфологические особенности территории 47 4.2 Инженерно-геологические условия 47 4.3 Климатическая характеристика 47 5. Развитие транспортной инфраструктуры 49 5.1 Внешний транспорт 49 5.2 Сеть улиц и дорог 51 5.3 Пешеходное движение 54 5.4 Пассажирский транспорт 54 5.5 Обслуживание автотранспорта 54 6. Развитие инженерной инфраструктуры 56 6.1 Водоснабжение 56 6.2 Водоотведение 62 6.3 Инженерная подготовка территории 66 6.4 Электроснабжение 70 6.5 Связь 78 6.6 Теплоснабжение 82 6.7 Газоснабжение 88 7. Охрана окружающей среды 89 7.1 Состояние атмосферного воздуха 89 7.2 Санитарно-защитные зоны 90 7.3 Состояние подземных вод 93 7.4 Растительность и особо охраняемые природные территории 95 7.5 Санитарная очистка территории 99 |  |
| --- | --- | --- |

Введение

Генеральный  план  закрытого административно-территориального образования (далее ЗАТО) городского округа Молодежный  (далее г.о. Молодежный)  выполнен Государственным унитарным предприятием Московской области «Научно-исследовательский и проектный институт градостроительства» по  заказу  администрации  ЗАТО городского округа Молодежный (муниципальный контракт № 30 от 17.09.2012 г.) в  соответствии  с  заданием  на  проектирование.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации 
территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, в целях обеспечения роста качества жизни населения устойчивого развития территории, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учёта интересов граждан и согласования взаимных интересов при градостроительной деятельности муниципальных образований.

Генеральный план составляет градостроительную основу всех документов по градостроительному зонированию и планировке территорий ЗАТО городского округа Молодёжный и обеспечивает согласованное развитие муниципального образования в структуре Московской области.

Актуальность разработки Генерального плана ЗАТО городского округа Молодёжный обусловлена:

• необходимостью согласованного развития городского округа в структуре Московской области в соответствии со Схемой территориального планирования Московской области - основными положениями градостроительного развития, утверждённой постановлением Правительства Московской области от 11.07.2007 № 517/23;

• необходимостью подготовки документа территориального планирования муниципального образования, соответствующего требованиям современного законодательства;

• изменениями в административно-территориальном устройстве муниципального района в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 10.06.2008) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

• изменениями социально-экономической и демографической ситуаций, экологической обстановки;

• интенсификацией развития инженерно-транспортной инфраструктуры.

Генеральный план ЗАТО городского округа Молодёжный Московской области подготовлен на основании постановления Руководителя администрации ЗАТО городского округа Молодёжный Московской области от 16.04.2009 № 56 «О ходе выполнения мероприятий по разработке генерального плана ЗАТО городской округ посёлок Молодёжный», с учётом и в соответствии с требованиями следующих нормативных правовых актов Российской Федерации и Московской области:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Водный кодекс Российской Федерации;

- Лесной кодекс Российской Федерации;

- Земельный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Указ президента Российской Федерации «Об утверждении границ закрытого административного образования - поселка Молодежного Московской области» № 693 от 10.07.2006г;

- Закон Московской области от 07.03.2007 № 36/2007-ОЗ «О Генеральном плане развития Московской области»;

- Постановление Правительства Московской области от 30.12.2003 № 743/48                  «Об утверждении Основных направлений устойчивого градостроительного развития Московской области»;

- Постановление Правительства Московской области от 11.07.2007 № 517/23                           «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных положений градостроительного развития»;

При подготовке Генерального плана ЗАТО городского округа Молодёжный использованы материалы государственных программ социально-экономического развития Московской области, программ социально-экономического развития Наро-Фоминского муниципального района, а также материалы инженерно-геологических и инженерно-экологических изысканий.

Исходной информацией для разработки Генерального плана ЗАТО городского округа Молодёжный явились:

- топографическая съемка, предоставленная администрацией ЗАТО                              г.о. Молодёжный (М 1: 5 000);

- перечень объектов капитального строительства муниципальной собственности, размещаемых в городском округе, предоставленный администрацией городского округа Молодёжный;

- описание  границ городского округа Молодежный, предоставленное администрацией городского округа.

При выполнении Генерального плана ЗАТО городского округа Молодёжный учитывалась следующая научно-проектная документация:

  - Схема территориального планирования Московской области – основные положения градостроительного развития (утверждена постановлением Правительства Московской области от  11.07.2007 № 517/23);

  - Схема территориального планирования транспортного обслуживания Московской области;

  - Схема территориального планирования инженерного обеспечения Московской области;

  - Схема развития сети автомобильных дорог Московской области, учитывающая создание Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД), формирование международных транспортных коридоров и федеральных автомобильных дорог, проходящих по территории Московской области, а также автомобильных дорог на границах Московской области с сопредельными субъектами Российской Федерации.

- Схема территориального планирования Наро-Фоминского муниципального района, выполненная НИИ Проект в 2010г.

Вся территория в границах городского округа Молодёжный относится к одной категории – земли населенных пунктов

2.   ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ

2.1    Основные предпосылки  градостроительного  развития   территории городского округа Молодежный в структуре развития Московской области

Цели и задачи территориального планирования развития Московской области

Направления и приоритеты пространственной организации Московской области установлены Основными направлениями устойчивого градостроительного развития Московской области (утверждены постановлением Правительства Московской области от 30.12.2003 № 743/48).

Целью территориального планирования развития Московской области является создание градостроительными средствами условий роста качества жизни населения                           и экономики Московской области.

Основным принципом территориального планирования развития Московской области является обеспечение устойчивого пространственного (градостроительного) развития. Это предполагает обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия на окружающую среду, обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов, сохранение историко-культурного наследия, местных традиций и особенностей в интересах настоящего и будущих поколений.

Задачами территориального планирования развития Московской области являются:

- Реализация приоритетов пространственного развития Московской области, призванных снизить территориальную неравномерность в уровне социального                                    и экономического развития муниципальных образований Московской области, прежде всего, за счет снижения центростремительных тенденций развития и перераспределения деловой, градостроительной и человеческой активности в пользу срединной и периферийной частей области.

- Формирование «точек роста» – опорных территорий роста экономики и качества жизни населения (территорий концентрации градостроительной активности – зон планируемого размещения объектов капитального строительства областного значения) на основе многообразия типов освоения территории и пространственной организации поселений. В градостроительном отношении это означает создание на этих территориях современных стандартов организации жилой, производственной, рекреационной среды.

- Инфраструктурные преобразования в Московской области, обеспечивающие перераспределение по территории области объемов техногенных и антропогенных нагрузок.

- Реорганизация сложившихся поселений и агломераций в устойчивые системы расселения, направленная на улучшение условий жизни населения Московской области, рост качества городской и сельской среды.

- Сохранение природного и историко-культурного наследия.

- Оздоровление экологической ситуации в Московской области.

- Преобразование радиально-кольцевой структуры опорной автодорожной сети                       в сетевую структуру скоростных магистральных, магистральных, основных и местных автомобильных дорог; интеграция сети автомобильных дорог Московской области, Российской Федерации и международной опорной сети автомобильных дорог; развитие системы общественного дорожного и рельсового пассажирского транспорта; обеспечение роста связности всех видов транспорта по грузовым и пассажирским перевозкам.

- Развитие инженерного обеспечения населения и экономики Московской области

2.2   Основные приоритеты территориального и функционально- планировочного развития городского округа Молодежный

Приоритеты территориального и функционально-планировочного развития городского округа Молодежный заключаются в следующем:

- формирование зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения (создание системы много- и среднеэтажной застройки на основе сохраняемой и реконструируемой застройки; нового жилищного и общественного строительства; развитие социальной инфраструктуры; создание общественно-деловых, торгово-развлекательных и физкультурно-спортивных центров;

- определение территорий для размещения объектов капитального строительства местного значения, необходимых для осуществления полномочий органов местного самоуправления;

- реконструкция и строительство улиц и дорог городского округа;

- сохранение земель лесного фонда городского округа;

- совершенствование системы санитарной очистки территории городского округа (формирование эффективной системы сбора, сортировки и вывоза отходов производства и потребления);

- защита территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий;

- интенсификация использования территорий городского округа при обеспечении сбалансированности государственных, муниципальных и частных интересов; совершенствование архитектурного облика округа.

2.3    Существующая архитектурно-планировочная организация территории

С планировочной точки зрения территорию городского округа можно разделить на две части – восточную (1), полностью занятую кварталами лесонасаждений Первомайского военного лесничества Наро-Фоминского района, и западную (2), на которой расположена жилая застройка (см. Схема планировочных районов).

Западная  планировочная зона городского округа  образована территорией жилого поселка.

Основу планировочной структуры поселка составляет комплекс 5-ти этажных многоквартирных жилых домов, расположенных компактно на участке площадью 33,0 га, и объединенных прямоугольной сеткой улиц и проездов.  В центральной части поселка располагаются здания общественно-делового назначения и объекты культурно-бытового обслуживания: клуб, поликлиника, почтовое отделение, административные здания, промтоварный и продовольственные магазины.

Въезд на территорию городского округа осуществляется с западной стороны по региональной автомобильной дороге «Атепцево-Молодежный». Главная улица поселка проходит с запада на восток. К югу от нее расположена общественная зона поселка и здание администрации городского округа.

Учреждения повседневного обслуживания - детское дошкольное учреждение (детский сад) и средняя общеобразовательная школа расположены в западной части жилого поселка, вдоль западной границы  городского округа.

В соответствии со «Схемой территориального планирования Московской области – основные положения градостроительного развития», утверждённой постановлением Правительства Московской области от 11.07.2007 № 517/23, ЗАТО городской округ  Молодежный входит в состав Наро-Фоминской рекреационно-аграрной устойчивой системы расселения.

2.4   Общая градостроительная концепция развития планировочной структуры городского округа

К особенностям развития планировочной структуры городского округа можно отнести то, что селитебная часть его территории сформирована предельно компактно на небольшом участке площадью ~ 71,8 га, что составляет ~ 12% от общей площади  территории муниципального образования.

К территориям, не вовлеченным в градостроительную деятельность, относятся кварталы лесонасаждений Первомайского военного лесничества Наро-Фоминского района Московской области, расположенные в восточной части городского округа.

Наличие значительных по площади лесных  территорий, окружающих центральный планировочный район, обуславливает возможность формирования общегородской рекреационной зоны на территориях, прилегающих к жилой застройке.

Городской округ можно отнести  к объекту  с  низкой степенью интенсивности использования территории.

Все объекты планировочной структуры округа находятся в радиусе пешеходной доступности.

Дальнейшее развитие селитебной части городского округа планируется в пределах существующей границы территории этой зоны.

В проектном решении генерального плана предлагается дальнейшее развитие сложившейся планировочной структуры городского округа.

Развитие жилищного строительства предлагается в юго-восточной части  территории округа. Здесь планируется строительство многоэтажных жилых домов (до 9 эт.). Возможно также развитие  жилой застройки в северной части территории округа, на участках, стихийно занятых под огороды.

Сохраняется компактная планировочная структура с  прямоугольной  сеткой  улиц и сложившимися пешеходными направлениями.

Проектом предлагается благоустройство пешеходной зоны и внутридворовых пространств с организацией  игровых и спортивных площадок во дворах и бульваров вдоль основных пешеходных ходов, связывающих территорию администрации, объекты общественного обслуживания на центральной площади, физкультурно-оздоровительный комплекс и планируемый спортивный комплекс.  Планируется также благоустройство и озеленение территории общегородского общественного центра.

Зона общегородской рекреации формируется к югу от жилой застройки на лесной территории   кв. № 101 Первомайского военного лесничества. Здесь планируется разбивка тропиночно-дорожной сети и размещение благоустроенной освещаемой лыжной трассы.

Планируется развитие коммунальной, инженерной и промышленной зон в северной части селитебной территории округа с увеличением этих зон и расширением их границ в западном и северном направлении. Предусматривается упорядочение структуры существующей коммунальной зоны, где в настоящее время располагаются гаражи и хозяйственные постройки жителей.

2.5   Планируемое функциональное зонирование территории

В планируемом  функциональном  зонировании  территории  ЗАТО городской округ Молодёжный содержатся предложения по дополнению и упорядочению структуры функциональных  зон.  Параметры функциональных зон приведены в таблице 2.5.1.

В  границах  ЗАТО городской округ Молодёжный выделены  следующие  функциональные  зоны:

Ж -   Зоны  жилого  назначения

Зоны  сформированы несколькими  типами  жилой  застройки   и  включают  индивидуальную жилую застройку и многоквартирную жилую застройку.

ОД -    Зоны  общественного  назначения

Предназначены  для  размещения  объектов  культуры,  торговли,  здравоохранения,  бытового  обслуживания,  административных и  общественных    зданий,  центров  деловой  и  финансовой  активности, объектов специализированного обслуживания, объектов истории и культуры,  общегородских спортивных и туристических комплексов, а также  других  сооружений.

П -   Зоны промышленного назначения

В этих зонах размещаются объекты производственно-хозяйственного комплекса: коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и производственных объектов с различными уровнями воздействия на окружающую среду.

К -    Зоны  коммунального назначения

Зоны размещения существующих и планируемых объектов коммунального обслуживания, а также объектов хранения транспортных средств.

И -    Зоны  инженерного назначения

Зоны размещения существующих и планируемых объектов инженерного обслуживания.

Р -    Зона внутригородского озеленения

Зону формируют территории общегородской рекреации, объекты рекреационного обслуживания, парки, озелененные пешеходные пространства (бульвары, скверы, аллеи) на территории поселка.

С -    Зоны   специального назначения

К зоне отнесены территории объектов специального и иного специального назначения.

Т -     Зона транспортной инфраструктуры

Зона включает в себя улицы и автомобильные дороги в границе городского поселения.

Р3 -    Зона внешнего озеленения

Зону формируют кварталы лесонасаждений Первомайского военного лесничества Наро-Фоминского района Московской области.

Параметры  планируемых  функциональных зон

Таблица 2.5.1.

| Индекс зоны | Типы функциональных зон | Наполнение функциональных зон | Мероприятия территориального планирования | Параметры функциональных зон |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | площадь зоны га | этажность застройки | Плотность застройки кв.м/га |
| Зоны жилого назначения | общая площадь зоны - 18,7 га |
| I | 1.1 | Зона размещения многоквартирной застройки | Зона сформирована существующей и планируемой многоквартирной жилой застройкой в центральной и северной части городского поселения | - новое строительство на 2,4 га | 9,4 | 4-5 эт. | 6200 |
|  |  |  |  | - существующее положение на 7,0 га |  |  |  |
|  | 1.5 | Зона размещения индивидуальной жилой застройки | Зона формируется планируемой индивидуальной жилой застройкой | Новое строительство всего: | 9,3 | 1-3 эт | 1300-1500 |
| Зоны общественного назначения | общая площадь зоны – 8,3 га |
| Индекс зоны | Типы функциональных зон | Наполнение функциональных зон | Мероприятия территориального планирования | общая площадь га |
| ОД | ОД1 | Зона размещения объектов образования | Существующие и планируемые объекты повседневного обслуживания – учебно-образовательные, детские дошкольные учреждения размещаются равномерно на территории согласно расчетам потребности в культурно-бытовом обслуживании | - новое строительство детского сада на 50 мест на 0,8 га | 3,9 |
|  |  |  |  | - существующее положение (территории школы и детского сада общей площадью 3,1 га) |  |
|  | ОД2 | Зона размещения объектов здравоохранения | Зона сформирована лечебно-медицинскими учреждениями | - реконструкция существующей поликлиники с добавлением объектов здравоохранения (выдвижной медицинский пункт, аптека и дневной стационар) | 0,2 |
|  | ОД3 | Зона размещения объектов административно-делового и общественного обслуживания | Зона сформирована несколькими участками с Зона сформирована несколькими участками с объектами общественного и культурно-бытового обслуживания, равномерно распределенными по территории. В состав зоны входят существующие и планируемые учреждения торговли, общественного питания, делового, финансового и социального назначения, учреждения, учреждения коммерческой и финансово-деловой активности, объекты малого и среднего бизнеса, бизнес-центры, а также многофункциональные торгово-развлекательные, досуговые и выставочные центры, гостиничный комплекс. | - новое строительство (многофункциональный общественно-деловой центр) на 1,0 га | 2,7 |
|  |  |  |  | - существующее положение на 1,7 га |  |
|  | ОД4 | Зона размещения объектов спорта | Зона размещения общегородских спортивных комплексов | - новое строительство на 1,5 га | 1,5 |
| Зоны промышленного назначения общая площадь зоны – 6,6 га | площадь зоны – 9,1 га |
| Индекс зоны | Типы функциональных зон | Наполнение функциональных зон | Мероприятия территориального планирования | площадь зоны га |
| П1 | Зона размещения производственных и складских предприятий | Производственные и складские предприятия сосредоточены в северной части западного планировочного района | - новое строительство на 5,2 га | 6,6 |
|  |  |  | - существующее положение на 1,4 га |  |
| Зоны коммунального назначения общая площадь зоны – 5,6 га |
| Индекс зоны | Типы функциональных зон | Наполнение функциональных зон | Мероприятия территориального планирования | площадь зоны га |
| К1 | Зона объектов хранения транспорта | Гаражно-строительные кооперативы (ГСК) размещаются северной части западного планировочного района | - новое строительство на 0,6 га | 5,6 |
|  |  |  | - существующее положение на 5,0 га |  |
| Зоны инженерного назначения общая площадь зоны – 4,5 га |
| Индекс зоны | Типы функциональных зон | Наполнение функциональных зон | Мероприятия территориального планирования | площадь зоны га |
| И1 | Зона размещения объектов инженерного назначения | В зону включены объекты инженерного обслуживания – очистные сооружения, водозаборные узлы, электроподстанции, газораспределительные пункты. | - новое строительство на 1,8 га | 4,5 |
|  |  |  | - существующее положение на 2,7 га |  |
| Зоны транспортной инфраструктуры общая площадь зоны – 12,8 га |
| Индекс зоны | Типы функциональных зон | Наполнение функциональных зон Мероприятия территориального планирования | площадь зоны га |
| Т1 | Зона размещения объектов транспортной инфраструктуры | Существующие и планируемые магистральные сети улиц и дорог городского округа, включая вновь осваиваемые территории. |  |
| Зоны внутригородского озеленения общая площадь зоны – 36,1 га |
| Индекс зоны | Типы функциональных зон | Наполнение функциональных зон | Мероприятия территориального планирования | площадь зоны га |
| Р | Р1 | Зона размещения зеленых насаждений | В зону включены озелененные территории общего пользования: существующие и планируемые парки, скверы, бульвары, уличное и внутриквартальное озеленение, благоустроенные пешеходные ходы | Планируется благоустройство, формирование единой сети озелененных пешеходных ходов, соединяющих жилые микрорайоны, центры общественного обслуживания | 12,0 |
|  | Р2 | Зона размещения внутригородской рекреации | В зону включены существующие объекты рекреационного обслуживания в южной части западного планировочного района | Планируется благоустройство существующих рекреационных объектов. | 24,1 |
| Зоны специального назначения общая площадь зоны – 10,2 га |
| Индекс зоны | Типы функциональных зон | Наполнение функциональных зон Мероприятия территориального планирования | площадь зоны га |
| С | С1 | Зона размещения спецтерриторий | В зону включены существующие территории объектов специального назначения. | 7,6 |
|  | С2 | Зона размещения иных | К зоне отнесены планируемые территории объектов иного специального назначения (пожарное депо, быстровозводимые объекты ГОиЧС). | 2,6 |
| Зоны внешнего озеленения общая площадь зоны – 489,0 га |
| Индекс зоны | Типы функциональных зон | Наполнение функциональных зон | Мероприятия территориального планирования | площадь зоны га |
| Р | Р3 | Зона размещения лесонасаждений | Зона включает кварталы лесонасаждений Первомайского военного лесничества Наро-Фоминского района Московской области | Сохранение режимов, площадей и экологического качества лесов. При этом допускается использование части территории лесных массивов с умеренной степенью рекреационной нагрузки. | 489,0 |
| ВСЕГО по городскому округу: 591,8 га |

3. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

# 3.1. Население. Трудовые ресурсы. Занятость

# Население

В границе городского округа Молодежный находится один населенный пункт- рабочий посёлок Молодёжный.

Численность постоянного населения городского округа Молодёжный  на 01. 01. 2012 год составила 2,9 тысяч человек

Показатели динамики численности населения, естественного  движения населения,  приводятся по данным для рабочего посёлка Молодёжный.

Анализ движения численности населения рабочего поселка показывает, что с 2004 года наблюдается устойчивая тенденция увеличения численности населения. За период с 2004 по 2006 гг. численность постоянного населения увеличилась на 0,1 тыс. человек. С 2006 года по 2010 год численность увеличилась на 0,1 тыс. человек. С 2010 года по 2011 год численность уменьшилась на 0,1 тыс. человек. За весь рассматриваемый период население увеличилось на 0,1 тыс. человек (3,6 %).

Динамика численности постоянного населения за период 2004-2010 гг. и динамика естественного движения населения рабочего поселка Молодёжный приведены в таблицах  3.1.1. и 3.1.2.

# Динамика численности рабочего поселка Молодёжный

# Таблица  3.1.1.

| Годы | Численность постоянного населения на начало года, тыс. человек | Общий прирост (убыль) населения, тыс. человек | Темпы прироста (убыли) населения, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 2004 | 2,80 | - | - |
| 2005 | 2,80 | - | - |
| 2006 | 2,90 | 0,10 | 3,57 |
| 2007 | 2,94 | 0,04 | 1,36 |
| 2008 | 2,98 | 0,04 | 1,36 |
| 2009 | 2,98 | - | - |
| 2010 | 3,00 | 0,02 | 0,7 |
| 2011 | 2,9 | -0,1 | - 3,3 |
| 2012 | 2,9 | - | - |

С 2006 года по 2010 год показатели рождаемости превышали показатели смертности населения, естественный прирост имел положительное значение, и как следствие, - в рабочем посёлке Молодёжный наблюдался рост постоянного населения. В период с 2010 по 2011 год постоянное население сократилось на 0,1 тыс. человек.

# Динамика естественного движения населения рабочего посёлка Молодёжный

# (человек/1000 жителей)

Таблица  3.1.2.

| Показатели | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- |
| Естественный прирост (убыль) | 3,85 | 2,08 | 3,7 |
| Рождаемость | 11,15 | 11,38 | 6,7 |
| Смертность | 7,3 | 9,3 | 3,0 |

Одной из сторон демографической ситуации в рабочем поселке является увеличение численности населения старше трудоспособного возраста, что требует со стороны администрации постоянного внимания к проблемам социальной защиты населения.

Выводы

Анализ демографической ситуации позволяет сделать следующие выводы:

1. Общий ход и направленность демографических процессов отражает объективные тенденции процессов урбанизации.

2. За последние семь лет наблюдается рост постоянного населения, обусловленный высокими показателями рождаемости и относительно низкими показателями смертности.

3. В возрастной структуре населения  наблюдается процесс повышения доли населения пенсионного возраста.

# Трудовые ресурсы

Общая численность трудовых ресурсов составляет 2,31 тыс. человек или 76,7 % от численности населения, из них в экономике городского округа занято 0,93 тыс. человек (40,3 % от общей численности трудовых ресурсов) (таблица 3.1.3.).

Сводный трудовой баланс (оценка)

# Таблица  3.1.3.

| Поз. | Структура трудового баланса | тыс. человек | % от общей численности населения | % от трудовых ресурсов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Население - всего | 2,9 | 100,0 |  |
| I | Трудовые ресурсы (п.1-п.2+п.3) | 2,30 | 79,3 | 100,0 |
| 1 | Население в трудоспособном возрасте | 2,10 | 72,4 | 91,3 |
| 2 | Неработающие инвалиды в трудоспособном возрасте и льготные пенсионеры | 0,2 | 6,9 | 8,7 |
| 3 | Работающие пенсионеры и подростки до 16 лет | 0,4 | 13,8 | 17,4 |
| II | Распределение трудовых ресурсов (п.1+п.2+п.3+п.4+п.5) | 2,30 | 79,3 | 100,0 |
| 1 | Занято в экономике | 0,92 | 31,7 | 40,3 |
| 2 | Учащиеся 16 лет и старше, обучающиеся с отрывом от производства | 0,1 | 3,4 | 4,4 |
| 3 | Трудоспособное население в трудоспособном возрасте, занятое в домашнем и личном подсобном хозяйстве | 0,2 | 6,9 | 8,7 |
| 4 | Не занято трудовой деятельностью | 0,01 | 0,4 | 0,4 |
|  | из них имеющие статус «безработные» | 0,01 | 0,4 | 0,4 |
| 5 | Трудовая миграция | 1,07 | 36,9 | 46,5 |

Для городского округа Молодёжный, как и для многих населенных пунктов Московской области, характерна трудовая  миграция горожан в Москву и другие близлежащие города – трудовая миграция составляет 1,07 тыс. человек.

Трудовые ресурсы, не занятые трудовой деятельностью, имеющие статус «безработные», составляют 0,01тыс. человек или 0,4 % населения городского округа.

# Выводы

Негативные тенденции, характерные для городских поселений  и округов Московской области, наблюдаются и в городском округе  Молодёжный.  Это, во-первых, наличие такой категории трудовых ресурсов как "лица, не занятые трудовой деятельностью – безработные", во- вторых, отвлечение значительной части трудовых ресурсов в Москву в виде трудовой и учебной маятниковой миграции.

Занятость

Промышленных и сельскохозяйственных предприятий на территории городского округа Молодёжный не имеется, и поэтому большая часть трудоспособного населения работает в воинских частях Министерства обороны РФ и на объектах жилищно- коммунального хозяйства.

Основная доля работающих – около 80 %, приходится на войсковую часть 68527, остальные 20% заняты в бюджетных учреждениях и муниципальных унитарных предприятиях.

Прогноз численности населения

Прогноз перспективной численности постоянного населения городского округа Молодёжный выполнен на основе анализа существующей демографической ситуации с учётом сложившихся и прогнозируемых тенденций в области рождаемости, смертности и миграции.

Численность постоянного населения городского округа  на расчётный срок (2020 г.) ожидается 3,0 тыс. человек, на перспективу – 3,4 тыс. человек (таблица 3.1.4.). Увеличение численности постоянного населения  городского округа предполагается  в основном за счёт миграционного прироста.

Динамика численности населения по городскому округу Молодёжный

Таблица 3.1.4.

| Планировочные районы | Существующее положение | Расчётный срок (2020 г.) | Перспектива |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность постоянного населения городского округа Молодёжный– всего, | 2,9 | 3,0 | 3,4 |

На перспективу продолжится структурная перестройка населения: в результате увеличения рождаемости возрастёт доля лиц моложе трудоспособного возраста. Дальнейшее «старение» населения будет сдерживаться мигрантами, в составе которых преобладают люди в трудоспособном возрасте с детьми, однако, вследствие предшествующего периода снижения рождаемости, доля населения в трудоспособном возрасте сократится (таблица 3.1.5.).

Динамика возрастной структуры населения

городского округа Молодёжный (%)

Таблица 3.1.5.

| Возрастные группы | Существующее положение | Расчётный срок (2020 год) | Перспектива |
| --- | --- | --- | --- |
| Население – всего, в том числе: | 100 | 100 | 100 |
| моложе трудоспособного возраста | 10,3 | 10,6 | 10,7 |
| в трудоспособном возрасте | 72,4 | 72,2 | 72,1 |
| старше трудоспособного возраста | 17,3 | 17,2 | 17,2 |

# Прогноз трудовых ресурсов

При определении перспективной численности трудовых ресурсов городского округа учитывалась динамика численности населения в трудоспособном возрасте.

Численности населения в трудоспособном возрасте на  2020 г. составит 2,17 тыс. человек, на расчётный срок -  2035 г. –  2,45 тыс. человек.

Одна из основных проблем городского округа – обеспечение занятости населения. Анализ баланса трудовых ресурсов показывает,  что в течение последних лет показатель сальдо миграции имеет отрицательное значение. Этот дисбаланс в распределении экономически активного населения должен быть сглажен, то есть необходимо максимально обеспечить местами приложения труда жителей городского округа.

Общая численность трудовых ресурсов на 2020 год составит 2,57 тыс. человек, на расчётный срок (2035 г.) – 2,85 тыс. человек.Численность занятых в экономике городского округа Молодёжный увеличится к 2020 году до 1,2 тыс. человек, на расчётный срок (2035 г.) – до 1,5 тыс. человек за счет организации новых мест приложения труда,  что приведет к уменьшению отрицательной сальдо миграции.

Сравнительный сводный трудовой баланс городского округа Молодёжный приведен в таблице 3.1.6.

Сравнительный трудовой баланс городского округа Молодёжный (оценка)

Таблица 3.1.6.

| Поз. | Структура трудовых ресурсов | Современное состояние (2010г.), тыс. человек | 2020 год тыс. чел | Расчётный срок 2035 г. тыс. человек |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Население - всего | 2,9 | 3,0 | 3,4 |
| I | Трудовые ресурсы (п.1 – п.2 + п.3) | 2,30 | 2,57 | 2,85 |
| 1. | Население в трудоспособном возрасте | 2,10 | 2,17 | 2,45 |
| 2. | Неработающие инвалиды и льготные пенсионеры в трудоспособном возрасте | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
| 3. | Работающие пенсионеры и подростки до 16 лет | 0,4 | 0,5 | 0,5 |
| II | Распределение трудовых ресурсов (п.1+п.2+п.3+п.4+п.5.1-п.5.2) | 2,30 | 2,57 | 2,85 |
| 1. | Занято в экономике | 0,92 | 1,2 | 1,5 |
| 2. | Учащиеся 16 лет и старше, обучающиеся с отрывом от производства | 0,1 | 0,15 | 0,2 |
| 3. | Трудоспособное население в трудоспособном возрасте, занятое в домашнем и личном подсобном хозяйстве | 0,2 | 0,21 | 0,24 |
| 4. | Не занято трудовой деятельностью | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | в т.ч. имеющие статус безработных | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 5. | Трудовая миграция | 1,07 | 1,0 | 0,9 |

3.2 Производственно-хозяйственная деятельность

На территории городского округа  расположено Муниципальное Унитарное предприятие «Жилкомбытстрой – Молодёжный», занимающийся предоставлением услуг населению: отопление, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение, вывоз мусора. На предприятии работают 85 человек.

Данные по войсковой части 68527 отсутствуют.

Проектное решение (концептуально)

В основу социально-экономического развития  городского округа Молодёжный заложены следующие концептуальные положения:

- формирование системы рабочих мест, ориентированной на эффективное использование имеющихся трудовых ресурсов и обеспечивающей рациональную занятость населения, на снижение трудовой миграции;

- развитие сферы услуг, включая все отрасли сервисного обслуживания (транспорт и связь, деловые услуги и т.д.).

- развитие хозяйственной деятельности за счёт эффективного использования вновь организуемых зон коммунально-производственных объектов и промышленно-складских предприятий

Реализация указанных позиций определяет перспективную численность занятых в экономике сельского поселения.

Развитие территорий производственно- коммунального, общественно-делового, спортивно-оздоровительного назначения

Коммерческо-деловая сфера

По совокупности факторов из отраслей коммерческо-деловой сферы для дальнейшего развития реальные перспективы имеют малый бизнес, общественно-деловые центры, все виды услуг (здравоохранение, образование, бытовое обслуживание), торговля, общественное питание. На территории городского округа Молодёжный планируется размещение объектов общественно-делового, спортивно - оздоровительного назначения.

Всего под размещение новых объектов общественно-делового, спортивно - оздоровительного назначения планируется:

- к 2020 году - 25,0 га,  расчетная площадь – около 0,36 тыс. кв. м,  расчетные рабочие места – около 0,041 тыс. человек;

- к расчётному сроку - 1,50 га, расчетная площадь – около 3,04 тыс. кв. м, расчетные рабочие места – около 0,38 тыс. человек

Производственная сфера

Коммунально-производственная деятельность

На территории городского округа Молодёжный планируется размещение объектов производственно-коммунального, промышленного, инженерно- коммунального назначения.

На территории производственно- коммунальной зоны возможно размещение гаражей, складских предприятий.  На территории двух промышленных зон возможно размещение предприятия по химчистке и стирке белья, промышленных предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции, снабжающих городской округ продуктами питания.

Всего под размещение новых объектов производственно-коммунального, промышленного, инженерно- коммунального назначения планируется:

- к 2020 году - 12,9 га,  расчетная площадь – около 30,69 тыс. кв. м,  расчетные рабочие места – около 0,150 тыс. человек;

- к расчётному сроку -2,4 га, расчетная площадь – около 7,2 тыс. кв. м, расчетные рабочие места – около 0,048 тыс. человек

Реализация перечисленных мероприятий позволит создать на территории городского округа дополнительно около 0,277 тыс. рабочих мест.

Перечень планируемых территорий капитального строительства объектов общественно-делового, производственно-коммунального, промышленного, инженерно- коммунального, спортивно - оздоровительного назначения приводится в таблице 3.2.1.

Планируемые территории объектов капитального  строительства, общественно-делового, производственно-коммунального, промышленно-складского  назначения

Таблица 3.2.1.

| Поз. | Функциональное назначение | Местоположение на территории городского округа | К 2020 году | На расчётный срок (2035 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Территория, га | Расчётные производ-ственные площади, тыс. кв. м | Расчётные рабочие места, тыс. мест | Территория, га | Расчётные производ-ственные площади, тыс. кв. м | Расчётные рабочие места, тыс. мест |
|  | Общественно – деловая зона (многофункциональный общественно-деловой центр) | На въезде в посёлок, в западной части застроенной территории городского округа | - | - | - | 0,7 | 2,320 | 0,330 |
|  | Общественно – деловая зона (гостиница) | в западной части застроенной территории городского округа | - | - | - | 0,1 | 0,075 | 0,005 |
|  | Общественно – деловая зона (поликлиника и стационар) | в центральной части застроенной территории городского округа | - | - | - | 0,2 | 0,100 | 0,010 |
|  | Спортивно-оздоровительный комплекс в составе спортивного зала и спортплощадки | в центральной части застроенной территории городского округа | - | - | - | 0,5 | 0,540/0,08 | 0,030 |
|  | Спортивно-оздоровительный комплекс в составе спортивного зала и спортплощадки | в западной части застроенной территории городского округа | 0,9 | 0,288/0,240 | 0,036 | - | - | - |
|  | Зона отдыха | в южной части застроенной территории городского округа | 24,1 | 0,070 | 0,005 | - | - | - |
|  | Промышленная зона ( объекты промышленности, АПК) | в центральной части застроенной территории городского округа | 4,15 | 12,45 | 0,080 | - | - |  |
|  | Промышленная зона ( объекты промышленности, АПК) | в северной части застроенной территории городского округа | - | - | - | 2,4 | 7,2 | 0,048 |
|  | Производственно-складская зона (гаражи, складские предприятия) | в центральной части застроенной территории городского округа | 5,05 | 10,1 | 0,040 | - | - | - |
|  | Инженерно – коммунальная зона (объекты инженерной инфраструктуры) | в восточной части застроенной территории городского округа | 3,7 | 8,14 | 0,030 | - | - | - |
|  | Итого |  | 37,9 | 31,048/0,240 | 0,191 | 3,9 | 10,235/0,08 | 0,423 |
| Общественно – деловые зоны | - | - | - | 1,00 | 2,495 | 0,345 |
| Спортивно-оздоровительные комплексы | 25,0 | 0,358/0,240 | 0,041 | 0,5 | 0,540/0,08 | 0,030 |
| Промышленные зоны | 4,15 | 12,45 | 0,080 | 2,4 | 7,2 | 0,048 |
| Производственно-складская зона | 5,05 | 10,1 | 0,040 | - | - | - |
| Инженерно – коммунальная зона | 3,7 | 8,14 | 0,03 | - | - | - |

3.3 Жилищный фонд

Жилищный фонд городского округа Молодёжный на 01.01 2012 г. составил 47,26 тыс.кв. м, средняя жилищная обеспеченность населения – 16,3 кв. м/человека.

Весь жилищный фонд городского округа сосредоточен в муниципальных многоквартирных домах и в двух трёхэтажных ведомственных общежитиях. В собственности граждан в приватизированных квартирах находится 19 тыс. кв. м жилой площади квартир (около 40 % общего жилищного фонда городского округа).

Застройка городского округа однородна и представлена шестнадцатью 4-5 этажными домами и двумя общежитиями общей площадью 272 кв.  м  жилой площади.

Распределение многоквартирного жилищного фонда по этажности приведено в таблице 3.3.1.

Характеристика муниципального жилищного фонда  по этажности

# Таблица 3.3.1.

| Поз. | Этажность | Жилищный фонд | Количество домов |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. кв. м | % | единицы | % |
| 1 | 4- этажный | 9,09 | 19,3 | 5 | 31 |
| 2 | 5 этажный | 37,90 | 80,7 | 11 | 69 |
|  | Всего | 46,99 | 100 | 16 | 100 |

Характеристика жилищного фонда городского округа Молодёжный по материалу стен, годам строительства, проценту износа, составу квартир  представлена в таблице 3.3.2.

Характеристика жилищного фонда городского округа Молодёжный по материалу стен, годам строительства, проценту износа, составу квартир

Таблица 3.3.2.

| Показатели | Число зданий, единиц | Общая площадь жилых помещений |
| --- | --- | --- |
|  |  | тыс. кв. м | % к итогу |
| Жилищный фонд – всего | 16 | 47,0 | 100 |
| По материалу стен |
| Каменные, кирпичные | 6 | 12,2 | 26,0 |
| Панельные | 10 | 34,8 | 74,0 |
| По годам строительства |
| 1946 – 1970 г.г. | 9 | 21,5 | 45,8 |
| 1971 – 1995 г.г. | 5 | 17,5 | 37,2 |
| После 1995 г. | 2 | 8,0 | 17,0 |
| По проценту износа |
| От 0 % до 30 % | 5 | 19,2 | 40,9 |
| От 31 % до 65 % | 11 | 27,8 | 59,1 |
| По составу жилых квартир |
| Число квартир – всего, в том числе: | 1044 | 47,0 | 100,0 |
| 1-комнатные | 222 | 6,9 | 14,7 |
| 2-комнатные | 666 | 29,8 | 63,4 |
| 3-комнатные | 155 | 10,2 | 21,7 |
| 4-комнатные | 1 | 0,07 | 0,2 |

По материалу стен наибольший удельный вес приходится на жилищный фонд панельных  домов – 74,0 %; по проценту износа преобладает жилищный фонд от 31 – 65 % износа – 59,1 %; по годам строительства преобладает жилищный фонд, возведённый в период 1946-1970 г.г.-45,8 %; по составу жилых квартир - в 2-комнатных квартирах- 63,4 %.

Жилищный фонд городского округа Молодёжный полностью оборудован централизованными водопроводом, канализацией, отоплением, горячим водоснабжением, ваннами и газом.

Ветхий жилищный фонд в городском округе Молодёжный отсутствует.

Значительное количество жилого фонда занято военнослужащими и членами их семей.

В настоящее время ведётся строительство бюджетного 60-ти квартирного жилого дома.

В числе первоочередных задач в области жилищно-коммунального хозяйства являются:

- продолжение строительства двух жилых домов;

- строительство новых очистных сооружений;

- капитальный ремонт жилищного фонда.

# Выводы

Основные тенденции современного развития жилищной сферы городского округа Молодёжный следующие:

1. На момент разработки генерального плана городского округа средняя обеспеченность жилищным фондом  составляет 16,3 квадратных метров на человека, что является низким показателем обеспеченности жилищным фондом.

2. Наибольший удельный вес в структуре многоквартирного жилищного фонда составляют 5-этажные жилые дома - 80,7 %.

3. Учитывая, что значительное количество жилого фонда занято военнослужащими и членами их семей, процент приватизации жилья не должен превысить 40-45 % (сейчас он уже составляет 40 %).

4. Стопроцентная обеспеченность инженерным оборудованием и отсутствие ветхого фонда свидетельствует об относительно хорошем состоянии существующего жилищного фонда.

Проектное решение

Жилищное строительство является одним из самых важных аспектов социального развития населенных мест и повышения уровня жизни населения.

Генеральным планом предусматривается дальнейшее развитие социальной инфраструктуры и, в частности, жилищного комплекса, с целью улучшения условий проживания жителей городского округа. В основу предлагаемой жилищной политики положено освоение территории городского округа Молодёжный под многоэтажное, 5-этажнгое и ндивидуальное  строительство.

Введение рыночных отношений в жилищной сфере, отсутствие бюджетных средств для нового жилищного строительства требует совершенствования структуры возводимого жилья с учетом форм владения. Основным принципом реализации права граждан на жилище становится создание условий для постепенного перехода от бесплатного обеспечения жильем всех граждан к приобретению жилья гражданами за счет собственных средств с помощью кредита, путем его строительства, покупки, найма или аренды независимо от размера занимаемого жилого помещения. Одновременно необходимо учитывать, что для экономически  несостоятельных слоев населения должен быть реализован принцип социально гарантированного обеспечения  жильем.

Оценка свободных от застройки территорий городского округа показала возможность освоения части из них под размещение новых жилых образований двух типов застройки.

Предлагаются следующие типы и этажность новой застройки:

- индивидуальная жилая застройка – предусматривающий   новое строительство на участках 0,6-1,2 тыс. кв. м;

- многоквартирная , 5-этажная застройка.

В результате комплексного анализа территориальных резервов городского округа определены направленность и объемы жилищного строительства на 2020 год, на расчетный срок- 2035 год.

2020 год

На расчетный срок  генерального плана (2020 год) под размещение новой жилой застройки предусматривается 0,7 га под многоквартирную застройку.

Объем нового жилищного строительства составит 2,81 тыс. кв. м.

В соответствии с предложениями по жилищному строительству на 2020 г. общий жилищный фонд городского округа составит 50,07 тыс. кв. м. что позволит повысить среднюю обеспеченность жильем до 16,6-16,7 кв. м на человека.

Расчётный срок 2035 год

На расчётный срок (2035 год) под размещение новой жилой застройки предусматривается 20,2 га,  в том числе:

- многоквартирная жилая застройка – 10,2 га (50,5%);

- индивидуальная жилая застройка – 10,0 га (49,5%).

В соответствии с предложениями по жилищному строительству на расчётный срок (2035 г.) общая площадь жилищного фонда городского округа составит 73,16 тыс. кв. м. что позволит повысить среднюю обеспеченность жильем до 21,5-21,6 кв. м на человека.

В новой жилой застройке возможно расселение около 720 человек. На расчётный срок предполагается увеличение постоянного населения на 500 человек в основном за счёт миграционного прироста. Таким образом,  предполагается, что 120 человек, проживающих в настоящее время в городском округе улучшат свои жилищные условия.

Динамика жилищного фонда и населения городского округа Молодёжный представлена в таблице 3.3.3.

Динамика жилищного фонда и населения городского округа Молодёжный

Таблица 3.3.3

| №№ п/п | Наименование планировочных районов и типов застройки | Существующее Положение (2011г.) | 2020 г. | Расчётный срок 2035 г .(включая 2020 г.)) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Жилищныйфонд, тыс.кв м | Население, тыс. чел. | Сущ. сохр. жил. фонд тыс.кв м | Новое строи Тельство тыс.кв м | Всего к 2020 г. | Сущ. Сохр. Жил. Фонд тыс.кв м | Новое строи Тельство тыс.кв м | Всего на конец расчётного срока |
|  |  |  |  |  |  | Жилищны фонд, тыс .кв м | Население, тыс. чел. |  |  | Жилищный фонд, тыс.кв м | Население, тыс. чел. |
| 1 | Городской округ– всего, | 47,26 | 2,9 | 47,26 | 2,81 | 50,07 | 3,0 | 50,07 | 23,09 | 73,16 | 3,4 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Многоквартирная | 47,26 | 2,9 | 47,26 | 2,81 | 50,07 | 3,0 | 50,07 | 8,09 | 58,16 | 3,07 |
|  | Индивидуальная | - | - | - | - | - | - | - | 15,0 | 15,0 | 0,33 |

3.4 Социально-культурное и коммунально-бытовое обслуживание

Объекты социального и культурно-бытового обслуживания предназначены для удовлетворения потребностей населения непосредственно по месту постоянного проживания и образуют определенную структуру внутри городского округа Молодёжный, где рабочий посёлок Молодёжный является центром обслуживания с набором учреждений периодического и повседневного пользования.

Для характеристики обеспеченности населения по видам обслуживания использованы показатели «Территориальные и строительные нормы и правила планировки и застройки городских и сельских поселений» ТСН ПЗП-99 МО.

# Дошкольные образовательные учреждения

В городском округе Молодёжный в настоящее время действует  одно дошкольное образовательное учреждение.

Учреждение находится в муниципальной собственности.

МДОУ детский сад расположен в отдельно стоящем, двухэтажном, кирпичном здании, проектная вместимость составляет 180 мест, обеспеченность на 1000 жителей - 62 мест (выше нормативной).

МДОУ детский сад работает по пятидневной рабочей неделе, с 12-ти часовым пребыванием детей в дошкольном учреждении.

В детском саду функционируют 6 групп для детей дошкольного возраста от 2 до 7 лет. Детский сад фактически посещает 150 детей. Группы укомплектованы детьми по возрасту.

Материальная база дошкольного учреждения обеспечена наличием спортивного зала, музыкального зала, спортивной площадки, экологической комнаты, сенсорной комнаты, русской избы.

Численность работающих – 37 человек.

Общеобразовательные школы

В настоящее время в городском округе функционирует одно общеобразовательное учреждение.

Учреждение находится в муниципальной собственности.

Общеобразовательная школа  расположена в отдельно стоящем, трёхэтажном, кирпичном здании общей площадью 2590,3 кв. м, проектная вместимость составляет 545 мест, обеспеченность на 1000 жителей - 181 мест (выше нормативной).

Фактически школу посещают 270 человек.

Школа работает в одну смену, насчитывает 11 классов, работают 2 группы продленного дня.

Работа школы осуществляется в следующем режиме: для 1 класса предусмотрена 5ти - дневная учебная неделя, со 2-11 класс введена 6ти-дневная учебная неделя. Установлена продолжительность урока в размере 40 минут.

Материальная база школы обеспечена наличием спортивного зала, актового зала, спортивной площадки, спортивного стадиона. В школе имеются 14 предметных кабинетов, оснащённых современным учебным оборудованием, мебелью, необходимыми материалами, в школьной библиотеке имеется учебная и художественная литература, а  также компьютер и медиатека.

Численность работающих составляет 41 человек.

# Учреждения дополнительного образования для детей

Важная роль в системе воспитания и образования детей принадлежит внешкольным учреждениям. Внешкольная  воспитательная работа развивает мастерство и навыки у детей, имеет профессиональную направленность: разнообразие форм и методов нацелено на развитие самодеятельности и творчества детей и подростков.

# К внешкольным учреждениям относятся специализированные учреждения (музыкальные и художественные школы, станции юных техников, туристов, натуралистов), комплексные учреждения (дома творчества).

В посёлке Молодёжный функционировала детская музыкальная школа. В 2007г. школа изменила статус и наименование, и стала «Детской школой искусств».

Учреждение находится в муниципальной собственности.

МОУ ДОД «Детская школа искусств поселка Молодёжный»  расположена во встроенном помещении  площадью 374,8 кв. м, проектная вместимость составляет 190 мест, обеспеченность на 1000 жителей - 65 места (выше нормативной).

Сейчас в школе искусств существует 5 отделений: фортепиано, отделение народный инструмент (баян, аккордеон, гитара), хореографическое, фольклорное и изобразительное искусство, на которых обучаются 145 учащихся: девочек и мальчиков разного возраста от 6 до 18 лет.

Школе переданы новые площади, проведён ремонт.

В школе работают 20 преподавателей.

# Учреждения здравоохранения

Лечебно-оздоровительная  сеть городского округа Молодёжный представлена МУЗ «Поликлиника поселка Молодежный».

Население городского округа пользуются стационаром, расположенном в городе Наро-Фоминск.

Работа поликлиники односменная.

Поликлиника оснащена современным оборудованием, часть из которого поставлена по национальному проекту «Здоровье». Кабинеты врачей все компьютеризированы.

Основным направлениями в развитии поликлиники является повышение уровня подготовки медицинских работников.

Необходимость развития системы здравоохранения продиктована объективными процессами – расширением потребностей населения в медицинской помощи, растущим использованием новых эффективных лечебно-диагностических технологий и лекарственных средств, повышением удельного веса граждан пожилого возраста, растущей стоимостью медицинской помощи при ограниченности ресурсов, которыми располагает система здравоохранения в посёлке Молодёжный.

Ёмкость поликлиники составляет 110 посещений в смену, обеспеченность на 1000 жителей - 38 посещений в смену  - превышает нормативный показатель.

На территории городского округа  расположена одна аптека.

На территории городского округа отсутствуют лечебные стационары.

Число работающих в сфере здравоохранения - 18 человек.

# Учреждения культуры

Из учреждений культуры в городском округе функционирует  клуб на 400 мест, обеспеченность на 1000 жителей 138 мест (выше нормативной), одна библиотека, расположенная во встроенном помещении площадью 112,6 кв. м, с книжным фондом 27,62 тыс. томов, обеспеченность на 1000 жителей – 9,5 тыс. томов (выше нормативной).

Подростковый молодёжный клуб общей площадью здания 296,1 кв. м, расположенный на территории городского округа, не функционирует, находится в аварийном состоянии.

Спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения

Социальное и экономическое значение физкультуры и спорта определяется их решающей ролью в оздоровлении широких слоев населения, формировании здорового образа жизни, организации досуга жителей.

Для проведения спортивных мероприятий в посёлке Молодёжный имеется спортивный зал, волейбольная площадка, баскетбольная площадка, футбольное поле (на территории общеобразовательной школы).

Система вовлечения всех возрастных групп населения в занятия физической культурой и спортом представляет: cекции общей физической подготовки по баскетболу, волейболу, лыжным гонкам, футболу, стритболу.

Ежегодно проводятся спортивные мероприятия:  лыжная гонка, лыжня России, первенство по волейболу, первенство по стритболу, хоккей первенство посёлка Молодёжный, биатлон гонка, первенство по мини-футболу, туристический слёт.

Суммарная ёмкость спортивных сооружений городcкого округа составляет:

- по спортплощадкам  – 0,34 га

- по спортивным залам – 162 кв. м.

Уровень обеспеченности жителей спортивными сооружениями составляет:

- по спортивным территориям -58,5 % от норматива;

- по спортзалам – 15,6 % от норматива.

# Предприятия торговли и общественного питания

В настоящее время население городского округа Молодёжный обслуживают предприятия розничной торговли с общей  площадью торговых залов – 0,5 тыс. кв. м, обеспеченность –172 кв. м на 1000 жителей (61 % от нормативной потребности).

Данные о наличии на территории городского округа предприятий общественного питания отсутствуют.

# Учреждения бытового и коммунального обслуживания

Система предприятий бытового обслуживания должна обеспечить такой уровень сервиса, который позволит в максимальной степени высвободить время, затрачиваемое на непроизводительный домашний труд, а также свести к минимуму потери времени на получение услуг.

Коммунально-бытовое обслуживание включает в себя 2 сферы – производственную и непроизводственную. Производственная сфера состоит из предприятий по изготовлению и ремонту предметов потребления по индивидуальным заказам населения, кроме того – прачечных и фабрик химической чистки одежды. Непроизводственная сфера объединяет бани, парикмахерские, фотографии, прокат и различные конторы по обслуживанию.

На территории городского округа расположено пожарное депо в двухэтажном отдельно стоящем здании площадью 330,1 кв. м, имеется одна пожарная машина, обеспеченность на 1000 жителей соответствует нормативу, численность работающих составляет 30 человек.

# Учреждения управления, финансовые учреждения и предприятия связи

Администрация городского округа  расположена в рабочем посёлке Молодёжный, в здании общей площадью 1747,9 кв.м.

Предприятия связи представлены следующими объектами:

- почтовое отделение ос общей площадью помещения 128,8 кв. м;

- телестудия;

- телефонная автоматическая цифровая станция.

Современная обеспеченность городского округа Молодёжный основными учреждениями социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания приведена в таблице  3.4.1.

Выводы

1. Уровень обеспеченности населения оценен по социальным нормативам, которые были разработаны для условий строгой детерминированности государственного обеспечения населения набором стандартных услуг и, соответственно, были ориентированы на минимальный уровень потребления, то есть фактически представляют собой характеристики минимального стандарта проживания, который должен гарантироваться государством и муниципальными властями.

2. Уровень обеспеченности ниже нормативного наблюдается:

-    по предприятиям торговли – 59 %;

- по спортивным залам – 15,6 %;

- по плоскостным спортивным сооружениям – 58,5 %;

3. Высокий уровень обеспеченности характерен для детского сада, общеобразовательной школы, школы искусств, поликлиники и библиотеки, клуба.

4.  В сфере физкультуры и спорта существует нехватка спортивных сооружений.

5.  Недостаточно решены вопросы в сфере социальной защиты населения.

6.  Отсутствуют обустроенные места массового отдыха населения.

Обеспеченность населения основными видами социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания

Таблица 3.4.1

| Поз. | Наименование учреждений обслуживания | Единица измерения | Ёмкость существующих учреждений, всего | Обеспеченность существующими учреждениями на 1000 жителей | Нормативный показатель обеспеченности на 1000 жителей | % обеспеченности к нормативному показателю | Требуемая дополнительная ёмкость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Учреждения образования |
| 1.1 | Дошкольные образовательные учреждения | мест | 180 | 62 | 40 | >100 | - |
| 1.2 | Общеобразовательные школы | мест | 545 | 188 | 135 | >100 | - |
| 1.3 | Учреждения дополнительного образования для детей | мест | 190 | 65 | 12 | >100 | - |
| 2. Учреждения здравоохранения |
| 2.1 | Амбулаторно-поликлиническая сеть | пос./смену | 110 | 38 | 18,6 | >100 | - |
| 2.2 | Станция скорой медицинской помощи | машин | - | - | 0,2 | - | 1 |  | >100 | - |
| 2.3 | Аптеки | кв. м общей площади | н. /д. | - | 60 на 10 тыс. жителей | - | 18 |
| 2.4 | Раздаточные пункты молочной кухни | кв. м общей площади | н. /д. | - | 10 | - | 29 |
| 3. Учреждения культуры и искусства |
| 3.1 | Досуговые центры | мест | 400 | 138 | 40 | >100 |  |
| 3.2 | Массовые библиотеки | тыс. томов | 27,6 | 9,5 | 4,5 | >100 | - |  | >100 | - |
| 4. Спортивные сооружения и объекты |
| 4.1 | Плоскостные спортивные сооружения | га | 0,34 | 0,12 | 0,195 | 58,5 | 0,33 |
| 4.2 | Спортивные залы | кв. м. площади | 162 | 55,9 | 350 | 15,6 | 1000 |
| 5. Предприятия торговли и общественного питания |
| 5.1 | Магазины продовольственных и непродовольственных товаров | кв.м торговой площади | 500 | 172 | 280 | 61 | 312 |
| 5.2 | Предприятия общественного питания | посадочных мест | - | - | 40 | - | 120 |
| 6. Предприятия коммунально-бытового обслуживания |
| 6.1 | Предприятия бытового обслуживания | рабочие места | н./д. | - | 9 | - | 26 |
| 6.2 | Прачечные, приёмные пункты | кг в смену | - | - | 10 | - | 29 |
| 6.3 | Химчистки, приёмные пункты | кг в смену | - | - | 2 | - | 5,8 |
| 6.4 | Пожарное депо | автомобиль | 1 | 0,3 | 0,4-0,2 | 100 | - |
| 6.5 | Кладбище | га | - | - | 0,24 | - | 0,7 |
| 7.Учреждения управления, финансовые учреждения и предприятия связи |
| 7.1 | Отделение милиции | объект | 1 | - | 1 объект | - | - |
| 7.2 | Отделение, филиал сбербанка | объект | - | - | - | - | 1 |
| 7.3 | Отделение связи | объект | 1 | - | 1 на 6-15 тыс. жителей | - | - |

# Проектное решение

Развитие сферы обслуживания имеет целью повышение комфортности среды проживания, являющейся важной характеристикой уровня жизни населения.

Одним из направлений развития социальной сферы является совершенствование ее территориальной организации, направленной на ликвидацию существующей неравномерности в размещении объектов. При этом помимо количественного наращивания мощностей различных видов обслуживания предусматривается формирование сети предприятий различного типа, размещенных как в первых этажах, так и в отдельно стоящих зданиях.

Расчёт потребности в учреждениях социального и культурно-бытового обслуживания произведен на основе нормативных показателей ТСН ПЗП-99 МО «Планировка и застройка городских и сельских поселений» с учётом прогноза численности населения. Прогноз потребности в основных учреждениях культурно-бытового и коммунального обслуживания приведен в таблице 3.4.2.

Предложенная система нормативов может быть использована в современных условиях в качестве нормативной в части тех видов услуг, которые  будут составлять  набор услуг социальной системы обслуживания. Социальная система должна обеспечивать бесплатный  минимальный стандарт проживания населению c низкими доходами, исходя из социальных нормативов. В отличие от социальной, коммерческая система не поддается нормированию, так как будет развиваться на основе конкуренции  и в соответствии с ростом доходов населения.

Учреждения образования

Несмотря на то, что существующая обеспеченность детскими дошкольными учреждениями (ДОУ) выше нормативной, на перспективу наблюдается неравномерность в их размещении на территории городского округа.  В связи с этим, генеральным планом предлагается к размещению на расчётный срок новый  детский сад на 50 мест, вблизи к размещаемой индивидуальной застройке.

Планируемая ёмкость дошкольных образовательных учреждений (ДОУ) на расчетный срок (2035 год) составит 186 мест, новое строительство – 50 мест.

Ёмкость общеобразовательных школ останется 545 мест,  ёмкость учреждений дополнительного образования для детей -  190 мест.

Учреждения здравоохранения

Сеть лечебно-профилактических учреждений включает  амбулаторно-поликлиническое учреждение, аптеку, раздаточный пункт молочной кухни, выдвижной пункт скорой помощи.

Генеральным планом предлагается размещение:

- стационара на 8-10 коек;

- выдвижного пункта медицинской помощи при существующем амбулаторно - поликлиническом учреждении;

- аптеки при существующем амбулаторно - поликлиническом учреждении;

- раздаточных пунктов молочной кухни – во встроено-пристроенных помещениях в общественно- торговых центрах.

Ёмкость амбулаторно-поликлинического учреждения  на расчетный срок сохраниться в 110 посещений в смену.

Учреждения культуры

Ёмкость учреждения клубного типа сохраниться 400 мест, библиотеки - составит 27,6 тыс. томов.

Объекты потребительского рынка

На перспективу предлагается развитие и модернизация торгово-бытовой сети. Размещение объектов торговли, общественного питания и  бытового обслуживания предусматривается в планируемых общественно-торговых центрах.

Планируемая ёмкость торговых учреждений составит на расчётный срок 0,95 тыс. кв. м торговой площади, предприятий общественного питания – 136 посадочных мест, бытового обслуживания – 30 рабочих мест.

Банно-оздоровительный комплекс и гостиница планируется на территориях многофункциональных общественно- торговых центров.     Приёмный пункт прачечной и химчистки планируется в здании банно-оздоровительного комплекса.

Коммунальные объекты

На территории городского округа Молодёжный размещение кладбища не планируется. Потребность в местах захоронения на 2020 год составляет 0,72 га, на расчётный срок – 0,82 га (по нормативу 0,24 га на 1000 жителей). В настоящее время захоронения производятся на кладбище площадью 2,74 га, расположенном в селе Атепцево сельского поселения Атепцевское Наро-Фоминского муниципального района. Предполагается, что в дальнейшем, на расчётный срок, захоронения будут производиться на кладбище, расположенном  в селе Атепцево.

Спортивные и физкультурно-спортивные учреждения

Спортивный комплекс планируется к размещению в организуемых рекреационно - спортивных  зонах.

Прогноз потребности в основных учреждениях социального и культурно-бытового обслуживания

Таблица 3.4.2

| Поз. | Наименование учреждений | Единицы измере- ния | Существую-щие сохраняемые | Норма- тив на 1000 жителей | На 2020 г. | На расчётный срок 2035 г. | Размещение объектов на территории городского округа Молодёжный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Требуется по нормативу Новое строитель-ство | Требуется по нормативу Новое строител- ство |  |
| 1. Учреждения образования |
| 1.1. | Дошкольные образовательные учреждения | мест | 180 | 40 | 120 - | 136 - | строительство одного нового детского сада в западной части территории |
| 1.2. | Общеобразовательная школа | Мест | 545 | 135 | 405 - | 460 - | - |
| 1.3. | Учреждение дополнительного образования для детей | мест | 190 | 12 | 36 - | 41 - | - |
| 2. Учреждения здравоохранения |
| 2.1. | Стационар | коек | - | - | - | - 8-10 | на территории амбулаторно-поликлиничес-кого учреждения |
| 2.2. | Амбулаторно -поликлиническое учреждение | посещ./см. | 110 | 18,6 | 56 - | 63 - | - |
| 2.3. | Выдвижной пункт медицинской помощи | 1 автомобиль | - | 0,2 | 1 1 | 1 1 | на территории амбулаторно-поликлинического учреждения |
| 2.4. | Раздаточный пункт молочной кухни | кв.м общей площади | - | 10 | 30 30 | 34 34 | во встроено-пристроенных помещениях в общественно-торговых центрах |
| 2.4. | Аптека | кв м общей пл. | н./д. | 60 на 10 тыс. жит. | 18 18 | 20 20 | на территории амбулаторно-поликлинического учреждения |
| 3. Учреждения культуры и искусства |
| 3.1. | Учреждение клубного типа | мест | 400 | 40 | 120 - | 136 - |  |
| 3.2. | Массовая библиотека | тыс. томов | 27,6 | 4,5 | 13,5 - | 15,3 - |  |
| 4. Спортивные сооружения и объекты |
| 4,1 | Плоскостные сооружения | га | 0,34 | 0,195 | 0,59 0,24 | 0,66 0,32 | К 2020 году в южной части застроенной территории на площади 24,1 га |
| 4.2. | Спортивные залы | кв. м | 162 | 350 | 1050 288 | 1200 540 | в составе спортивных комплексов в центральной и западной части застроенной территории |
| 5. Предприятия торговли и общественного питания |
| 5.1. | Магазины продовольственных и непродовольственных товаров | кв.м торговой площади | 500 | 280 | 840 340 | 952 452 | на территории общественно-торгового центра на въезде в посёлок |
| 5.2. | Предприятия общественного питания | пос. мест | - | 40 | 300 220 | 380 300 | на территории общественно-торгового центра на въезде в посёлок |
| 6. Предприятия коммунально-бытового обслуживания |
| 6.1. | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | н./д. | 9 | 27 27 | 31 31 | на территории общественно-торгового центра на въезде в посёлок |
| 6.2. | Банно-оздоровительный комплекс | мест | н./д. | 5 | 15 15 | 17 17 | на территории общественно-торгового центра в центральной части посёлка |
| 6.3. | Прачечные, приёмный пункт | кг. в смену | н./д. | 10 | 30 30 | 34 34 | в составе банно-оздоровитель- ного комплекса |
| 6.4. | Химчистка, приёмный пункт | кг. в смену | н./д. | 2 | 6 6 | 6,8 6,8 | в составе банно-оздоровитель- ного комплекса |
| 6.5. | Пожарное депо | пожарных автом. | 1 | 0,2-0,4 | 1 - | 1 - | - |
| 6.6. | Гостиница | мест | - | 6 | 18 18 | 20 20 | на территории общественно-торгового центра в западной части посёлка |
| 6.7 | Кладбища | га | - | 0,24 | 0,72 - | 0,82 - | Захоронения производятся на кладбище площадью 2,74 га, расположенного в с. Атепцево сельского поселения Атепцевское Наро-Фоминского муниципального района |
| 7.Учреждения управления, финансовые учреждения и предприятия связи |
| 7.1. | Отделение связи | объект | 1 | 1 на 6-15 тыс. жителей | 1 - | 1 - | - |
| 7.2. | Отделение и филиал Сбербанка | кв.м общей площади/ объект | - | 20/1 | 1 1 | 1 1 | на территории общественно-торгового центра на въезде в посёлок |
| 7.3. | Опорный пункт охраны порядка | кв.м общей площади/ объект | 1 | 120/1 | 1 - | 1 - | - |

# Планируемые архитектурно-планировочные решения включают освоение  территорий под индивидуальную жилую застройку, многоэтажную жилую застройку, промышленную, коммунальную застройку, а также новые планировочные преобразования в функциональных зонах.

3.5 Функциональный баланс территории

Сравнительный функциональный  баланс территории городского округа Молодёжный приведен в таблице 3.5.1.

Таблица 3.5.1

| Поз. | Наименование функциональных зон | Площадь территорий |
| --- | --- | --- |
|  |  | Существующее положение | Перспектива |
|  |  | га | % к итогу | га | % к итогу |
| Территория городского округа Молодёжный | 591,8 | 100,0 | 591,8 | 100,0 |
| 1. | Зоны жилого назначения – всего, в том числе: | 7,0 | 1,2 | 18,7 | 3,2 |
| 1.1. | Зона размещения многоквартирной застройки | 7,0 | 1,2 | 9,4 | 1,6 |
| 1.2. | Зона размещения индивидуальной жилой застройка | - | - | 9,3 | 1,6 |
| 2. | Зоны общественного назначения – всего, в том числе: | 5,0 | 0,8 | 8,3 | 1,4 |
| 2.1. | Зона размещения объектов образования | 3,1 | 0,5 | 3,9 | 0,6 |
| 2.2. | Зона размещения объектов здравоохранения | 0,2 | 0,03 | 0,2 | 0,03 |
| 2.3. | Зона размещения объектов административно-делового и общественного обслуживания | 1,7 | 0,27 | 2,7 | 0,47 |
| 2.4. | Зона размещения объектов спорта | - | - | 1,5 | 0,3 |
| 3. | Зоны промышленного назначения – всего, в том числе: | 1,4 | 0,2 | 6,6 | 1,1 |
| 3.1. | Зона размещения производственных и складских предприятий | 1,4 | 0,2 | 6,6 | 1,1 |
| 4. | Зона коммунального назначения – всего, в том числе: | 5,0 | 0,8 | 5,6 | 0,9 |
| 4.1. | Зона объектов хранения транспорта | 5,0 | 0,8 | 5,6 | 0,9 |
| 5. | Зоны инженерного назначения – всего, в том числе: | 2,7 | 0,5 | 4,5 | 0,8 |
| 5.1. | Зона размещения объектов инженерного назначения | 2,7 | 0,5 | 4,5 | 0,8 |
| 6. | Зоны транспортной инфраструктуры- всего, в том числе: | 11,2 | 1,9 | 12,8 | 2,2 |
| 6.1. | Зона размещения объектов транспортной инфраструктуры | 11,2 | 1,9 | 12,8 | 2,2 |
| 7. | Зоны внутригородского озеленения – всего, в том числе: | 4,4 | 0,8 | 36,1 | 6,1 |
| 7.1. | Зона размещения зелёных насаждений | 4,4 | 0,8 | 12,0 | 2,0 |
| 7.2. | Зона размещения внутригородской рекреации | - | - | 24,1 | 4,1 |
| 8. | Зоны специального назначения - всего, в том числе: | 7,6 | 1,3 | 10,2 | 1,7 |
| 8.1. | Зона размещения спецтерриторий | 7,6 | 1,3 | 10,2 | 1,7 |
| 9. | Зоны внешнего озеленения– всего, в том числе: | 489,0 | 82,6 | 489,0 | 82,6 |
| 9.1. | Зона размещения лесонасаждений | 489,0 | 82,6 | 489,0 | 82,6 |
| 10. | Зона с неопределённым функциональным назначением | 58,5 | 9,9 | - | - |

4. ПРИРОДНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕРРИТОРИИ

4.1 Ландшафтные, геолого-геоморфологические особенности территории

# Территория ЗАТО городского округа Молодежный расположена в северном физико-географическом районе Москворецко-Окской провинции подзоны смешанных лесов. Провинция занимает Москворецко-Окскую равнину – междуречье Москва-реки и Оки.

# Территория Молодежного принадлежит Средненарскому ландшафту, который обособился на приподнятом (160-190 м) цоколе из верхнеюрских глин с прослоями песков, нижнемеловых и неогеновых песков с прослоями глин и известняков карбона. Доминирует местность моренных и озерно-водноледниковых равнин, в которых кровля коренных пород сложена глинами юры, песками мела и неогена. Абсолютные высоты в пределах городского округа составляют 190-200 м.

# Моренные равнины имеют волнистую поверхность. На них формируются дерново-среднеподзолистые поверхностно-глееватые почвы. Растительность представлена мелколиственно-еловыми папоротниково-широкотравно-разнотравными лесами.

# Другое фоновое урочище – это плоские озёрно-водноледниковые равнины, сложенные озёрно-водноледниковыми суглинками (2-4 м), подстилаемыми глинами, песками, алевритами, с дерново-средне- и дерново-сильноподзолистыми глееватыми почвами под березово-осиновыми с елью влажнотравными лесами.

Среди субдоминантных урочищ встречаются сырые, мелкие ложбины, влажные и сырые лощины, заболоченные западины.

Территория Молодежного относится к бассейну р. Нары, но на территории самого городского округа какие-либо поверхностные водные объекты отсутствуют.

Месторождения полезных ископаемых на территории городского округа отсутствуют.

4.2 Инженерно-геологические условия

Вся территория городского округа по инженерно-геологическим условиям обладает средней устойчивостью геологической среды, при которой геологические процессы не могут вызвать катастрофических последствий, но требуют проведения некоторых инженерных мероприятий при хозяйственном освоении.

Повсеместное распространение покровных суглинков, подстилаемых глинами, при слабой расчлененности территории, приводит к развитию процессов поверхностного заболачивания, образования техногенной верховодки, морозного пучения покровных суглинков. При проведении мероприятий по защите от подтопления, территория городского округа в целом благоприятна для всех видов наземного строительства.

## 4.3 Климатическая характеристика

Для климатической характеристики территории ЗАТО городского округа Молодёжный использованы материалы по ближайшей метеостанции «Наро-Фоминск».

Климат Наро-Фоминского района умеренно-континентальный, характеризующийся теплым летом и умеренно холодной зимой с устойчивым снежным покровом и хорошо выраженными переходными сезонами. Неустойчивость режимов, т.е. чередование  жарких и сухих лет  с более дождливыми, мягких зим с очень холодными и малоснежными – типичная особенность климата Московской области.

Продолжительность холодного периода составляет 130-140 дней. Средняя суточная температура воздуха переходит через 00С в сторону отрицательных температур осенью в первых числах ноября и весной в первую декаду апреля.

Преобладание западного переноса при незначительной повторяемости вхождений арктического континентального холодного воздуха с востока, а также сравнительно большая повторяемость южных вхождений обуславливает относительно высокий фон температуры зимних месяцев.

Средняя годовая температура воздуха за период наблюдений 1991 по 2000 гг. составила 4,90С. С ноября по март средние месячные температуры воздуха отрицательные. Наиболее холодными месяцами являются январь (минус 6,50С) и февраль (минус 6,70С). Абсолютный минимум температуры за период наблюдений с 1951 по 2000 гг. составил минус 540С.

В регионе, где холодный период длится 4-5 месяцев и в течение года до 20% осадков выпадает в твердом виде, снежный покров является фактором, существенно влияющим на формирование климата в это время года. Средняя дата появления снежного покрова приходится на начало ноября, средняя дата образования устойчивого снежного покрова приходится на конец ноября.

Наиболее интенсивный рост высоты снежного покрова после его устойчивого установления происходит от ноября к январю, в месяцы с наибольшей повторяемостью циклонов. Своей максимальной величины  он достигает в первой декаде марта. Средняя многолетняя высота снежного покрова составляет 40-50 сантиметров, изменяясь по годам от 11 до 70 сантиметров.

Средняя дата разрушения устойчивого снежного покрова приходится на начало апреля. Средняя продолжительность периода со снежным покровом составляет 137 дней.

В теплый период года, несмотря на увеличение солнечной радиации и некоторого ослабления по сравнению с холодным периодом интенсивности циклонической деятельности, аномалии термического режима и режима увлажнения, как и в холодный период, определяются колебаниями циркуляции атмосферы.

Теплый период в среднем длится с начала апреля и заканчивается в первых числах ноября. Средняя многолетняя продолжительность теплого периода (со среднесуточными температурами выше 00С) составляет 212 дней.

Самым теплым месяцем является июль, средняя многолетняя температура воздуха которого составляет 17,90С. Абсолютный максимум температуры воздуха за период наблюдений с 1951 по 2000 гг. составил 380С. Средняя максимальная температура июля составляет 24,00С.

Циркуляция атмосферы определяет непериодические изменения элементов климата от года к году, в течение сезона, месяца. Режим солнечной радиации определяет периодические изменения внутри месяца, сезона, года. В теплое время года значительно увеличивается приток тепла от солнца, уменьшается доля отраженной радиации (с 40-60% зимой до18% летом), радиационный баланс подстилающей поверхности. То тепло, которое накапливается на поверхности, в основном расходуется на испарение. Испарение составляет менее 450 мм в год.

Сочетание тепла и влаги создает благоприятное увлажнение на данной территории. За год здесь выпадает в среднем 600 мм осадков. До 70 % их количества приходится на теплое время года (апрель-октябрь).

На рассматриваемой территории преобладают ветра южного (19 %) и западного (18 %) направлений. Средняя годовая скорость ветра 3,0 м/с, причем в теплый период она составляет 2,4–3,0 м/с, в холодный период – 2,9-3,6 м/с.

Средняя годовая относительная влажность воздуха составляет 78%. Наиболее высокая (85%) приходится на ноябрь и декабрь.

5. РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

На основании проведённого анализа современного состояния транспортной инфраструктуры городского округа Молодёжный определены основные задачи ее развития.

В проекте генерального плана предлагается развитие сети улиц и проездов в связи с освоением новых территорий под жилищное строительство, обеспечение безопасности движения пешеходов, а также предусматриваются мероприятия, направленные на решение проблемы дефицита мест для постоянного хранения автотранспорта.

Для решения поставленных задач предусматриваются следующие мероприятия:

- строительство улиц в жилой застройке и проездов в северной и южной частях посёлка Молодёжный;

- обустройство тротуара вдоль основного проезда в направлении к детскому саду;

- расширение территорий под гаражи для постоянного хранения автотранспорта в северной и северо-западной части посёлка Молодёжный;

- строительство автостоянки для хранения автотранспорта в южной части посёлка Молодёжный.

5.1 Внешний транспорт

Внешние связи ЗАТО городского округа Молодёжный с населёнными пунктами Московской области осуществляются по автомобильным дорогам регионального значения: «Наро-Фоминск – Каменское – Зинаевка» и подъездом от неё до территории городского округа Молодёжный «Атепцево – Молодёжный».

Среднегодовая суточная интенсивность движения по автомобильной дороге «Атепцево – Молодёжный» будет составлять около 5000 натуральных единиц, что соответствует расчётной для автомобильных дорог III категории (в соответствии со Сводом Правил СП 34.13330.2012 «СНиП 2.05.02-85* «Автомобильные дороги»).

Мероприятия проекта Схемы территориального планирования транспортного обслуживания Московской области (СТП ТО МО), одобренного Постановлением № 548/21 от 10.06.2011 г., не затрагивают территорию городского округа Молодёжный, но запланированные реконструкция и строительство дорог на прилегающих территориях улучшат транспортные связи городского округа с населёнными пунктами Наро-Фоминского муниципального района и г. Москвой.

В соответствии с проектом СТП ТО МО планируется преобразование радиальной сети автомобильных дорог в Московской области в современную сетевую структуру, которое осуществляется за счет создания трехуровневой структуры, с четким разделением автомобильных дорог каждого уровня по функциональным и техническим признакам, по условиям проезда по ним и доступа на них транспортных средств.

Опорную сеть автомобильных дорог Московской области составят два уровня сетевой структуры автомобильных дорог.

Первый уровень сетевой структуры формируют автомагистрали федерального и регионального значения – автомобильные дороги высших технических категорий с многополосными проезжими частями, обеспечивающие движение автотранспортных средств на дальние расстояния с высокими скоростями движения. Планируется, что автомагистрали будут строиться и реконструироваться на расчетную скорость движения не менее 140 км/ч, с устройством пересечений со всеми автомобильными и железными дорогами исключительно в разных уровнях. Въезд на автомагистрали и съезд с них обеспечивается через транспортные развязки в разных уровнях, устраиваемые только на пересечениях с федеральными и основными региональными автомобильными дорогами.

Сеть автомагистралей будет формироваться на основе Центральной кольцевой автомобильной дороги в Московской области (далее – ЦКАД).

Сооружение ЦКАД является первоочередным мероприятием развития транспортной системы Московской области и решает следующие задачи:

формирование опорной сети автомагистралей;

интеграция сети автомобильным дорог Московской области, Российской Федерации и международной опорной сети автомобильных дорог;

отвлечение от перегруженной автотранспортом центральной части Московской области транзитных потоков, в том числе по маршрутам международных транспортных коридоров;

обеспечение условий для формирования опорных точек роста экономики Московской области;

активизация транспортных связей между различными частями области (центральной, срединной и периферийной) по хордовым направлениям.

Кроме ЦКАД, в систему автомагистралей войдут:

участки существующих и планируемых автомобильных дорог федерального значения от ЦКАД до границы области;

подъезды к аэропортам международного значения;

автомобильные дороги регионального значения в периферийных частях на юге и юго-востоке области.

По территории, прилегающей к территории городского округа Молодёжный с юга и запада, пройдут следующие автомагистрали: участок ЦКАД (6 полос движения), участок международного транспортного коридора «Граница Московской области (со стороны г. Вязьма) – Наро-Фоминск – Чехов – Малино – Воскресенск – Куровское – Орехово-Зуево – М-7 «Волга» (4 полосы движения), участок автомобильной дороги М-3 «Украина» (реконструкция до 6 полос движения).

Второй уровень сетевой структуры формируют скоростные автомобильные дороги федерального и регионального значения. Планируется строительство и реконструкция этих автомобильных дорог на расчетную скорость движения 80–120 км/ч с обеспечением непрерывного режима движения; все пересечения с автомобильными и железными дорогами организуются только в разных уровнях. Такой режим движения на скоростных автомобильных дорогах позволит значительно повысить их пропускную и провозную способность, избежать эффекта «опустынивания» освоенных территорий центральной и срединной частей области.

Сеть скоростных дорог федерального и регионального значения обеспечит комфортную транспортную связь между населенными пунктами в центральной части Московской области, связь между крупными городами срединной и периферийной частей Московской области, а также соединит МКАД и ЦКАД. Основу скоростной сети составят участки автомобильных дорог федерального значения от МКАД до ЦКАД.

Реконструкция автомобильной дороги М-3 «Украина» на участке 51 км – ЦКАД (западнее территории городского округа) до 8 полос движения по параметрам скоростной автомобильной дороги улучшит связь городского округа Молодёжный с Москвой.

Третий, нижний уровень сетевой структуры, формируют обычные автомобильные дороги, обеспечивающие связность городов и других населенных пунктов Московской области между собой. Эти автомобильные дороги сократят время поездок между муниципальными образованиями и, тем самым, расширят для населения области возможности получения социальных и культурных услуг, увеличат для него спектр и доступность мест приложения труда. Планируется строительство и реконструкция таких автомобильных дорог на расчетную скорость движения 60–100 км/ч. Пересечения обычных автомобильных дорог между собой организуются, как правило, в одном уровне; с магистральными железными дорогами – в разных уровнях. Съезды на эти автомобильные дороги и выезды с них на автомагистрали (автомобильные дороги опорной сети автомобильных дорог Московской области) возможны только через скоростные автомобильные дороги (автомобильные дороги второго уровня сетевой структуры).

Строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального значения («Обход д. Каменская», «М-3 «Украина» – Наро-Фоминск» и др.) улучшат связи городского округа с муниципальными образованиями Наро-Фоминского муниципального района.

5.2 Сеть улиц и дорог

Сеть улиц городского округа Молодёжный представляет собой прямоугольную структуру, состоящую из внутриквартальных проездов, по которым осуществляется подъезд к жилым домам и объектам обслуживания. Проезды выходят на главную улицу п. Молодёжный (без названия), которая является въездом в посёлок и выходит на автомобильную дорогу регионального значения «Атепцево – Молодёжный». Ширина проезжей части улицы составляет 6,5 м, покрытие проезжей части – асфальтобетон.

Основной проезд проходит от главной улицы (продолжения автомобильной дороги «Атепцево – Молодежный») вдоль зданий администрации, школы, до планируемого пожарного депо. Ширина проезжей части основного проезда составляет 5,0 м. Ширина проезжей части остальных проездов составляет 3,5 м. Протяжённость проездов на 2009 г. составляет 4,5 км. По сети проездов организовано одностороннее движение транспорта.

В проекте генерального плана предусматривается: реконструкция основного проезда протяжённостью 1,0 км с расширением проезжей части до 5,5 м и обустройством тротуара; реконструкция остальных проездов с уширением проезжей части для организации мест для хранения автотранспорта.

В связи со строительством многоквартирных жилых домов в южной части посёлка и планируемой индивидуальной жилой застройкой в северной части, в проекте генерального плана предусматривается строительство улиц в жилой застройке и проездов на этих территориях.

В северной части посёлка предусматривается строительство улицы, связывающей территорию планируемой индивидуальной жилой застройки с главной улицей. Улица пройдёт с восточной стороны территории под строительство объектов общественно-делового, культурного и социального назначения. Протяжённость улицы составляет около 0,4 км. Ширина проезжей части улицы – 6,0 м, ширина тротуаров – 1,5 м, ширина велосипедной дорожки – 1,5 м.

В промышленной и коммунально-складской зоне в северо-восточной части посёлка планируется строительство улицы протяжённостью 0,6 км.

В южной части посёлка предусматривается строительство проезда вокруг квартала многоквартирных домов. Параметры проезда: ширина проезжей части – 5,5 м, ширина тротуара – 1,5 м.

Общая протяжённость улиц в северной части посёлка составит 2,9 км, в южной – 0,8 км. Параметры улиц: ширина проезжей части составляет 5,5 м, ширина тротуаров – 1,5 м.

Рекомендуемые решения поперечных профилей улиц и проездов показаны на рис. 1.

Рисунок 1

5.3 Пешеходное движение

Все объекты тяготения на территории посёлка Молодёжный находятся в зоне пешеходной доступности от жилых домов. Передвижения внутри городского округа осуществляются преимущественно пешком.

Пешеходные тротуары с асфальтобетонным покрытием шириной 1,0 – 1,5 м размещаются вдоль улицы – въезда в посёлок, а также вдоль основного проезда. Асфальтированные тротуары пересекают кварталы и образуют сеть пешеходных связей между ними.

Пешеходные тротуары вдоль всех остальных проездов отсутствуют, пешеходное движение по ним, включая проезд, ведущий к детскому саду, осуществляется по проезжей части.

В проекте генерального плана предусматривается строительство тротуара вдоль проезда, проходящего севернее многоквартирных домов к детскому саду. Ширина тротуара – 1,5 м.

5.4 Пассажирский транспорт

Пассажирские перевозки жителей городского округа Молодёжный осуществляет Наро-Фоминское ПАТП. Посёлок Молодёжный связан единственным автобусным маршрутом № 25 с г. Наро-Фоминском. Интервал движения автобусов в час «пик» составляет 15 – 20 минут (4 рейса в час). Остановка автобусов расположена за пределами городского округа, у КПП.

5.5 Обслуживание автотранспорта

Средний уровень автомобилизации по Наро-Фоминскому району Московской области в 2010 г. составляет около 300 личных автомобилей на 1 тыс. жителей, что соответствует среднему значению по Московской области. Уровень автомобилизации в городском округе Молодежный на 2010 г. составляет 730 автомобилей на 1 тыс. жителей.

Общее число автомобилей на территории городского округа на расчётный срок составит 2480 ед. (при планируемой численности населения 3,4 тыс. человек и существующем уровне автомобилизации).

Основной проблемой транспортного обслуживания на территории посёлка  Молодёжный является дефицит мест для хранения автотранспорта, количество которого на 1 тыс. жителей вдвое превышает среднее значение по Московской области. На территории посёлка имеется 700 мест для постоянного хранения автотранспорта при необходимых 1980.

На территории городского округа отсутствуют места для технического обслуживания и ремонта автотранспорта (СТО) и автозаправочные станции (АЗС).

В соответствии со Сводом правил СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» необходимое количество постов СТО определяется из расчёта один пост на 200 легковых автомобилей. Необходимое количество постов для обслуживания автотранспорта городского округа составляет 13 ед. Размещение СТО предлагается на территориях гаражей и в промышленной и коммунально-складской зоне.

В соответствии с ТСН 30-303-2000 МО «Планировка и застройка городских и сельских поселений» необходимое количество топливораздаточных колонок (постов) определяется из расчёта 1 колонка (пост) на 500 легковых автомобилей. Исходя из ожидаемого на территории городского округа на расчётный срок числа автомобилей, необходимое количество топливораздаточных колонок на автозаправочных станциях составляет 5 ед. В связи с дефицитом свободных территорий в проекте генерального плана на территории посёлка Молодёжный не планируется размещение АЗС. Ближайшие автозаправочные станции расположены по автомобильной дороге «Наро-Фоминск – Каменское – Зинаевка» (в 3 км от границы городского округа) и по автомобильной дороге М-3 «Украина».

Хранение автотранспорта.

Число мест для постоянного хранения автотранспорта рассчитывается исходя из численности населения, проживающего в многоквартирных домах, которая составит на расчётный срок 3,07 тыс. человек.

При сохранении существующего уровня автомобилизации на расчётный срок необходимое число машино-мест для хранения автотранспорта составит 2015 ед. При уровне автомобилизации на расчётный срок, равном 500 автомобилей на 1 тыс. жителей, необходимое число машино-мест составит 1380 ед.

Площадь территории под гаражи и автостоянки при размещении автомобилей в одном уровне составит 6,045 га при уровне автомобилизации равном 730 автомобилей на 1 тыс.жителей и 4,14 га при уровне автомобилизации равном 500 автомобилей на 1 тыс.жителей.

Площадь участков в северной части посёлка Молодёжный, выделенных в проекте генерального плана под строительство гаражей, составляет 5,055 га на I очередь и 0,354 га на расчётный период. На территории площадью 5,055 га возможно разместить 1685 автомобилей из расчёта 30 м² на одно машино-место. При строительстве на участке площадью 0,354 га трёхэтажного гаража в нём может разместиться 250 автомобилей из расчёта 14 м² на одно машино-место. Суммарное число машино-мест в северной части посёлка Молодёжный может составить 1935 ед.

В южной части посёлка планируется размещение автостоянки на 90 машино-мест.

.

6. РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

6.1   Водоснабжение

При разработке разделов «Водоснабжение» использованы материалы:

1. Схема архитектурно-планировочных решений по Генеральному плану городского округа Молодёжный.

2. Анкетные данные по водопотреблению, представленные Администрацией городского округа.

Проектное решение

# Расчётное водопотребление

Нормы водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды населения принимаются в соответствии с СП 30.13330.2012 "СНиП 2.04.01-85*. Внутренний водопровод и канализация зданий".

Суточный коэффициент неравномерности водопотребления принят в соответствии с СП 31.13330.2012 "СНиП 2.04.02-84*. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения" и составляет:

Ксут..max = 1,3

Коэффициент часовой неравномерности определяется по формуле:

Кч.max = αmax βmax , где

αmax – коэффициент, учитывающий степень благоустройства зданий,

режим работы предприятий и другие местные условия,

αmax  = 1,3

βmax  –  коэффициент, учитывающий число жителей в населенном

пункте, принимаемый по таблице 2 СП 31.13330.2012 "СНиП 2.04.02-84*. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения", βmax  = 1,5.

Кч.max = 1,3 х 1,5 = 1,95

В соответствии с СП 31.13330.2012 "СНиП 2.04.02-84*. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения"  табл. 3 норма водопотребления на полив улиц и зеленых насаждений принята 50 л/чел в сутки. Полив территории и зелёных насаждений должен осуществляться водой не питьевого качества и в таблице суммарного водопотребления не учитывается.

Расчётные расходы на полив составят:

( 2020 год ( 190 куб. м/сут;

( 2035 год ( 210 куб. м/сут.

Расход воды на наружное пожаротушение определяется в соответствии с пунктами 5.1, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 СП 8.13330.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».

Принимается 1 пожар расходом 15 л/с.

15 х 3 х 3,6 = 162 куб. м/сутки

Продолжительность тушения пожара 3 часа, пополнение противопожарного запаса в течение 24 часов.

Расчёт расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды по этапам строительства представлен в таблице 6.1.

Расчётные расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения и различных учреждений социального и культурно-бытового

обслуживания с учётом существующего водопотребления

Таблица 6.1.1

| Поз. | Наименование потребителей | Норма водопо- требления, л/сут | Един. изм. | 2020 год | Расчётный срок (2035 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | потребители | средне- суточное водопотреб- ление, м3/сут | максималь- носуточное водопотреб- ление, м3/сут | потребители | средне- суточное водопотреб- ление, м3/сут | максималь- носуточное водопотреб- ление, м3/сут |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Существующие и планируемые объекты жилого, социального и культурно-бытового обслуживания |
| 1 | Многоквартирная застройка | 250 | чел. | 3000 | 750 | 975 | 3400 | 850 | 1105 |
| 2 | Индивидуальная жилая застройка | 250 | чел. | - | - | - | 330 | 82,5 | 107,2 |
| 3 | Детские дошкольные учреждения | 75 | мест | 180 (сущ.) | 13,5 | 17,5 | 230 | 17,2 | 22,4 |
| 4 | Общеобразовательная школа | 12 | мест | 545(сущ.) | 6,5 | 8,5 | 545 | 6,5 | 8,5 |
| 5 | Учреждение дополнительного образова-ния | 12 | мест | 190(сущ.) | 2,3 | 3,0 | 190 | 2,3 | 3,0 |
| 6 | Амбулаторно-поликлиническое учрежд. | 13 | посещ. смену | 110(сущ.) | 1,4 | 1,8 | 110 | 1,4 | 1,8 |
| 7 | Клуб | 8,6 | мест | 400(сущ.) | 3,4 | 4,5 | 400 | 3,4 | 4,5 |
| 8 | Спортивный зал | 100 | 1 человека | 20 | 2,0 | 2,0 | 25 | 2,5 | 2,5 |
| 9 | Гостиница | 250 | мест | 18 | 4,5 | 4,5 | 20 | 5,0 | 5,0 |
| 10 | Банно-оздоровительный комплекс |  |  |  |  | 8 |  |  | 10 |
| 11 | Выдвижной пункт медиц. помощи со стационаром |  |  |  |  | 1,5 |  |  | 1,5 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 1026,3 |  |  | 1271,4 |
| Планируемые объекты капитального строительства общественно-делового, коммунального и производственно-складского назначения |
| 12 | Многофункциональный общественно-деловой центр (на въезде в посёлок) | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
| 13 | Спортивно-оздоровительный комплекс (в центральной части посёлка) | - | - | - | - |  | - | - | 10 |
| 14 | Спортивно-оздоровительный комплекс (в западной части посёлка) | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 |
| 16 | Объекты промышленности (АПК) в центральной части | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 |
| 17 | Объекты промышленности (АПК) в северной части | - | - | - | - | 15 | - | - | 15 |
| 18 | Объекты инженерной инфраструктуры | - | - | - | - | 5 | - | - | 5 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 40 |  |  | 100 |
|  | Всего: |  |  |  |  | 1066,3 |  |  | 1371,4 |

Результаты расчёта суммарных расходов воды питьевого качества на все периоды представлены в таблице 6.1.2.

Результаты расчёта суммарных расходов воды питьевого качества на все периоды

Таблица 6.1.2.

| Поз. | Наименование потребителей | Планируемое хозяйственно-питьевое водопотребление |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2020 г. | 2035 г. |
| 1 | Планируемые объекты с учётом существующего водопотребления | 1066,3 | 1371,4 |
| 3 | Пожаротушение | 162 | 162 |
| 4 | Неучтённые расходы | 82 | 137 |
|  | Всего: | 1310,3 | 1670 |

Источники водоснабжения

Источником водоснабжения городского округа являются артезианские воды с повышенным содержанием железа и солей жёсткости. В настоящее время ведутся пуско-наладочные работы по вводу в эксплуатацию станции обезжелезивания.

Для дальнейшего развития системы водоснабжения городского округа и повышения степени надёжности источников водоснабжения необходимо:

- получить лицензию на право пользования подземными водами  в Департаменте по недропользованию по Центральному Федеральному округу (в настоящий момент находится в стадии оформления);

- провести обследование существующих скважин, расположенных на территории городского округа, на предмет возможности их дальнейшей эксплуатации, либо тампонажа и бурения новых скважин;

- перевести артезианскую скважину №5, расположенную в санитарно-защитной зоне котельной, в режим работы «только для котельной», так как её эксплуатация для водоснабжения населения недопустима с точки зрения санитарных норм (СанПиН 2.2/2.1.1.1200-03 (Новая редакция);

- ввести в эксплуатацию станцию обезжелезивания;

- выполнить реконструкцию водозаборного узла (ВЗУ) с увеличением его территории до 0,8 га заключающуюся: в установке более мощного насосного оборудования на насосной станции второго подъёма, строительстве двух дополнительных резервуаров чистой воды (РЧВ) объёмом по 500 м3;

- разработать проекты зон санитарной охраны для действующих источников водоснабжения, ВЗУ и магистральных водоводов, не имеющих таковые в соответствии с требованиями норм СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Схема водоснабжения

Централизованное водоснабжение городского округа будет осуществляться по объединённой схеме хозяйственно-питьевого, производственного и противопожарного водопроводов.

Наружное пожаротушение предусматривается из пожарных гидрантов передвижными пожарными насосами. Неприкосновенный пожарный запас воды предполагается хранить в подземных резервуарах, расположенных на территории ВЗУ.

Для удовлетворения потребностей городского округа в воде питьевого качества необходимо выполнить нижеследующий комплекс мероприятий.

На 2020 год расчётное водопотребление воды питьевого качества по городскому округу составит 1310,3 куб. м/сутки. На этот период в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения необходимо провести следующие мероприятия:

- разработать и утвердить схему водоснабжения городского округа в соответствии с Федеральным законом №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

( провести обследование всех имеющихся артезианских скважин на предмет возможности их дальнейшей эксплуатации;

( реконструкцию существующего ВЗУ (с увеличением территории), предполагающую замену насосного оборудования на насосной станции второго подъёма, ввод в эксплуатацию станции водоподготовки и строительство одного РЧВ объёмом 500 м3 на территории ВЗУ;

( реконструкцию изношенных водопроводных сетей диаметром 100 мм и протяжённостью 2,2 км с увеличением пропускной способности магистральных водоводов;

( подключение к централизованной системе водоснабжения планируемых объектов капитального строительства, предусмотренных к строительству до 2020 года (планируемая протяжённость сетей 0,9 км).

На 2035 год расчётное водопотребление воды питьевого качества составит 1670 куб. м/сутки. На этот период в системе водоснабжения планируется:

  - завершить реконструкцию ВЗУ (строительство второго РЧВ объёмом 500 м3);

  - завершить реконструкцию водопроводных сетей городского округа (всего 3,5 км);

  - проложить водопроводные сети к планируемым объектам капитального строительства, (общей протяжённостью около 3,0 км) предусмотренным к сдаче в эксплуатацию до 2035 года.

6.2 Водоотведение

При разработке разделов «Бытовая канализация» использованы материалы:

1. Схема архитектурно-планировочных решений по Генеральному плану городского округа Молодёжный.

2. Анкетные данные по водоотведению, представленные Администрацией городского округа.

Проектное решение

Расчётное водоотведение

Нормы водоотведения согласно СП 32.13330 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения» принимаются равными нормам водопотребления, без учёта расходов на пожаротушение и полив территории и зелёных насаждений. Коэффициент суточной неравномерности принят равным:

Ксут..max = 1,3

Водоотведение от планируемых объектов определено исходя из расчётного водопотребления.

Результаты расчёта расходов сточных вод по городскому округу Молодёжный и суммарного расхода сведены в таблицы 6.2.1 и 6.2.2.

Расчётные расходы воды водоотведения от населения и различных учреждений социального и культурно-бытового

обслуживания с учётом существующего водоотведения

Таблица 6.2.1

| Поз. | Наименование потребителей | Норма водопо- требления, л/сут | Един. изм. | 2020 год | Расчётный срок (2035 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | потребители | средне- суточное водоотведе-ние, м3/сут | максималь- носуточное водоотведе-ние, м3/сут | потребители | средне- суточное водоотведе-ние, м3/сут | максималь- носуточное водоотведе-ние, м3/сут |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Существующие и планируемые объекты жилого, социального и культурно-бытового обслуживания |
| 1 | Многоквартирная застройка | 250 | чел. | 3000 | 750 | 975 | 3400 | 850 | 1105 |
| 2 | Индивидуальная жилая застройка | 250 | чел. | - | - | - | 330 | 82,5 | 107,2 |
| 3 | Детские дошкольные учреждения | 75 | мест | 180 (сущ.) | 13,5 | 17,5 | 230 | 17,2 | 22,4 |
| 4 | Общеобразовательная школа | 12 | мест | 545(сущ.) | 6,5 | 8,5 | 545 | 6,5 | 8,5 |
| 5 | Учреждение дополнительного образова-ния | 12 | мест | 190(сущ.) | 2,3 | 3,0 | 190 | 2,3 | 3,0 |
| 6 | Амбулаторно-поликлиническое учрежд. | 13 | посещ. смену | 110(сущ.) | 1,4 | 1,8 | 110 | 1,4 | 1,8 |
| 7 | Клуб | 8,6 | мест | 400(сущ.) | 3,4 | 4,5 | 400 | 3,4 | 4,5 |
| 8 | Спортивный зал | 100 | 1 человека | 20 | 2,0 | 2,0 | 25 | 2,5 | 2,5 |
| 9 | Гостиница | 250 | мест | 18 | 4,5 | 4,5 | 20 | 5,0 | 5,0 |
| 10 | Банно-оздоровительный комплекс |  |  |  |  | 8 |  |  | 10 |
| 11 | Выдвижной пункт медиц. помощи со стационаром |  |  |  |  | 1,5 |  |  | 1,5 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 1026,3 |  |  | 1271,4 |
| Планируемые объекты капитального строительства общественно-делового, коммунального и производственно-складского назначения |
| 12 | Многофункциональный общественно-деловой центр (на въезде в посёлок) | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
| 13 | Спортивно-оздоровительный комплекс (в центральной части посёлка) | - | - | - | - |  | - | - | 10 |
| 14 | Спортивно-оздоровительный комплекс (в западной части посёлка) | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 |
| 16 | Объекты промышленности (АПК) в центральной части | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 |
| 17 | Объекты промышленности (АПК) в северной части | - | - | - | - | 15 | - | - | 15 |
| 18 | Объекты инженерной инфраструктуры | - | - | - | - | 5 | - | - | 5 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 40 |  |  | 100 |
|  | Всего: |  |  |  |  | 1066,3 |  |  | 1371,4 |

Суммарный расход

Таблица 6.2.2

| Поз. | Потребители | Водоотведение максимальносуточное, м3/сут |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2020 год | 2035 год |
| 1 | Население с учетом учреждений социального и культурно-бытового обслуживания | 1026 | 1271 |
| 2 | Планируемые объекты капитального строительства общественно-делового, коммунального и производственно-складского назначения | 40 | 100 |
| 3 | Неучтённые расходы | 82 | 137 |
|  | Итого: | 1148 | 1508 |

Таким образом, максимальное водоотведение в сутки по городскому округу составит:

- на 2020 год       -  1148 куб. м/сутки;

- на 2035 год       -  1508 куб. м/сутки.

Схема водоотведения

Для городского округа принята совмещенная схема и хозяйственно-бытовой и производственной канализации с учётом рельефа местности, обуславливающая наличие нескольких бассейнов канализования.

Дальнейшее развитие системы водоотведения городского округа Молодёжный предусматривает выполнение ниже следующих мероприятий:

на 2020 год

- разработка и утверждение схемы водоотведения городского округа в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- реконструкция главной канализационной насосной станции (КНС) городского округа, включающая замену насосного оборудования, прокладку двух ниток напорного коллектора диаметром 200 мм и протяжённостью 275 м от главной КНС до очистных сооружений;

- перекладка существующих сетей бытовой канализации из керамических труб диаметром 150 и 200 мм общей протяжённостью 5,5 км на полиэтиленовые;

- ликвидация существующих и строительство первой очереди новых очистных сооружений полной биологической очистки с применением современных технологий (при этом необходима передача очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков от в/ч 68527 на баланс администрации городского округа);

- прокладка новых сетей канализации к планируемым объектам капитального строительства, предусмотренным к строительству до 2020 года (ориентировочная протяжённость сетей 315 м);

на 2035 год

- завершение строительства очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков (степень очистки сточных вод должна соответствовать показателям сброса в водоёмы рыбохозяйственного значения);

- строительство ориентировочно двух канализационных насосных станций малой производительности (10 и 5,5 м3/час) и напорных коллекторов (2Ø100 мм и общей протяжённостью 0,5 км);

- прокладка новых сетей канализации к планируемым объектам капитального строительства, предусмотренным к строительству до 2035 года (ориентировочная протяжённость сетей 3,2 км);

6.3 Инженерная подготовка территории

Дождевая канализационная сеть в городском округе полностью отсутствует, что способствует подтоплению территории и загрязнению существующих водотоков и подземных вод. По геологическим условиям напорные воды условно защищены от поверхностного загрязнения толщей юрских глин мощностью 5-10 м. Однако, в настоящее время территория городского округа характеризуются умеренно опасной обстановкой по гидрохимическим параметрам (в 20-60% водопунктов пробы не отвечают нормативным). С целью предотвращения загрязнения подземных вод необходимо проведение комплекса инженерных мероприятий, основным из которых является улучшение  состояния скважинного хозяйства, сокращение поступления в поверхностные водоёмы и непосредственно на рельеф загрязнённых стоков.

Таким образом, сбор и очистку ливневых стоков можно отнести к защитным мероприятиям для грунтовых и подземных вод.

Проектное решение

В соответствии с архитектурно-планировочными решениями Генерального плана городского округа предполагаются следующие мероприятия по инженерной подготовке территории:

  - организация рельефа (вертикальная планировка);

  - организация поверхностного стока;

  - защита территории от подтопления.

Организация рельефа

Работы по организации рельефа (при освоении новых территорий) должны обеспечить допустимые для движения транспорта и пешеходов уклоны, а также отвод поверхностных вод при рациональном балансе земляных работ.

Учитывая гидрогеологические условия территории при решении вертикальной планировки необходимо избегать образования бессточных участков и предусмотреть подсыпку заболоченных и пониженных территорий.

Организация поверхностного стока

На территории городского округа предлагается строительство закрытой системы дождевой канализации в районах многоэтажной застройки и открытой системы – для районов с индивидуальной застройкой с очисткой поверхностных стоков на проектируемых локальных очистных сооружениях.

По условиям рельефа проектируемую территорию городского поселения можно разбить на 3 условных бассейна стока, со строительством в каждом из них очистных сооружений, которые должны очищать поверхностный сток перед сбросом в водоток от мусора, минеральных частиц и нефтепродуктов, смываемых с газонов и дорожных покрытий.

Очистные сооружения №1 предлагается разместить на территории проектируемых очистных сооружений бытовых стоков. На эти очистные сооружения будет поступать поверхностный сток с южной и большей части центра городского округа. Очищенные воды поверхностного стока будут сбрасываться в ближайший ручей, приток р. Нары.

На очистных сооружениях №2 будет очищаться поверхностный сток с территорий центрального и западного районов городского округа. Дождевые, талые и поливомоечные воды по открытой сети водотоков будут отводиться в приемный резервуар проектируемых очистных сооружений, располагаемых в низкой части местности. Очищенные воды поверхностного стока будут также сбрасываться в ручей, приток р. Нары.

Очистные сооружения №3, размещаемые в северо-восточной части городского округа будут очищать поверхностный сток с северной части территории планируемой индивидуальной застройки городского округа. Очищенные воды поверхностного стока будут сбрасываться в ручей, приток р. Нары.

Для отвода дождевых вод предлагается строительство закрытой и открытой систем дождевой канализации с прокладкой коллекторов вдоль основных магистральных дорог.

Расчёт расхода дождевых вод, поступающих на очистные сооружения поверхностного стока, ведется по методу предельных интенсивностей, в соответствии со СНиП 2.04.03-85.

, л/с

где  Zmid  ( среднее значение коэффициента, характеризующего поверхность бассейна стока, определяемое согласно п.2.17 СНиП 2.04.03-85;

A, n – параметры, определяемые согласно п. 2.12;

F – расчетная площадь стока, га, определяемая согласно п. 2.14;

tr  – расчётная продолжительность дождя, равная продолжительности протекания поверхностных вод по поверхности и трубам до расчетного участка, мин, и определяемая согласно п. 2.15.

Параметр А определяется по формуле:

где   q20  – интенсивность дождя, л/с на 1 га, для данной местности продолжительностью 20 мин при Р=1 год, определяемая по чертежу 1;

n – показатель степени, определяемый по табл. 4;

mr – среднее количество дождей за год, принимаемое по табл. 4;

Р – период однократного превышения расчетной интенсивности дождя, принимаемый по п. 2.13;

( – показатель степени, принимаемый по табл. 4.

Расчётные расходы поверхностного стока, направляемого на очистку, определяются в соответствии с «Временной инструкцией для очистки поверхностных сточных вод» (СН 496 - 77) и «Рекомендациями по расчёту систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты» ФГУП «НИИ ВОДГЕО» с учётом типа существующей или планируемой застроек.

В проекте используются очистные сооружения поверхностного стока (ОС) с механическим методом очистки и блоком доочистки. Эффективность очистки поверхностного стока на сооружениях такого типа составляет 80 - 90% ( по взвешенным веществам, 80 ( 85 % ( по нефтепродуктам и 50 % ( по БПК20.

Установка кассетных фильтров увеличивает эффект осветления еще на 75 – 90 % и доводит концентрацию загрязнений на выходе до норм сброса в водоёмы культурно-бытового водопользования.

Ориентировочные расчётные расходы поверхностного стока и потребное количество очистных сооружений приведены в таблице 6.3.1.

Ориентировочные расчётные расходы поверхностного стока и потребное количество очистных сооружений

Таблица 6.3.1

| № очистного сооружения по плану | Ориентировочная водосборная площадь, га | Метод очистки | Расход поверхностного стока, поступающий на очистные сооружения, тыс. м3/сут | Водоприёмник |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ОС-1 | 30 | Механический с доочисткой | 7,3 | ручей, приток р. Нары |
| ОС-2 | 12 | Механический с доочисткой | 2,9 | ручей, приток р. Нары |
| ОС-3 | 7 | Механический с доочисткой | 1,7 | ручей, приток р. Нары |

Расход поступающих на очистку дождевых стоков и место положения очистных сооружений будут уточняться при разработке расчётных схем дождевой канализации городского округа.

На 2020 год в проекте предлагается строительство закрытой системы дождевой канализации ориентировочной общей протяжённостью 3,4 км с подачей на очистку на очистку на ОС-1.

На 2035 год предлагается строительство открытой системы дождевой канализации (всего 3,1 км) на планируемых территориях индивидуальной застройки с очисткой поверхностного стока на проектируемых очистных сооружениях ОС-2 и ОС-3.

Защита от подтопления

Процесс подтопления территории является одним из опасных геологических процессов, оказывающих отрицательное влияние на:

- изменение физико-химических свойств грунтов в основании инженерных сооружений и агрессивность грунтов;

- устойчивость и прочность подземных сооружений при изменении гидростатического давления грунтовых вод;

- надёжность конструкций зданий и сооружений, в том числе возводимых на подрабатываемых территориях;

- надёжность функционирования инженерных коммуникаций, сооружений и оборудования вследствие проникновения воды в подземные помещения;

- проявление суффозии и эрозии;

- санитарно-гигиеническое состояние территории;

- условия хранения продовольственных и непродовольственных товаров в подвальных и подземных складах.

Мероприятия по защите от подтопления включают:

- строительство очистных сооружений поверхностного стока, организацию поверхностного стока с опережающим строительством главных коллекторов в планировочных районах с последующим развитием внутриквартальной сети;

- устройство сопутствующего дренажа по трассам новых и реконструируемых водонесущих коммуникаций;

- устройство дренажей мелкого заложения на дорогах, где не обеспечена норма превышения низа дорожной одежды над горизонтом высоких вод;

- повышение планировочных отметок территорий, осложнённых ложбинами и заболоченностью;

- устройство дренажей для защиты от подтопления подвалов и технических подполий зданий;

- организация новых водоёмов на заболоченный территориях в сочетании с подсыпкой низких мест даст возможность понизить уровень грунтовых вод на прилегающих территориях;

- озеленение территории.

6.4  Электроснабжение

При разработке раздела электроснабжения Генерального плана городского округа пос. Молодёжный были использованы материалы, предоставленные администрацией посёлка Молодёжный и МУП «Жилкомбытстрой-Молодёжный».

Электроснабжение потребителей посёлка Молодёжный осуществляется от расположенной в сельском поселении Атепцево электрической подстанции ПС № 265 35/10 кВ «Слюденит», принадлежащей ООО «Трансинвестэлектро» с трансформаторами 2х6,3 МВА.

Распределение электроэнергии по потребителям поселка осуществляется в основном по кабельным сетям напряжением 10 кВ через трансформаторные подстанции ТП 10/0,4 кВ. Электрические сети и сооружения посёлка обслуживаются в основном организацией МУП «Жилкомбытстрой-Молодёжный».

По предоставленным данным на территории посёлка располагаются 5 ТП 10/0,4 кВ, которые снабжаются электроэнергией от РУ-10 кВ ПС № 265. Территорию посёлка пересекают электрические сети напряжением 0,4 кВ (воздушные и кабельные) и 10 кВ (в основном кабельные). Техническое состояние действующих ТП, а также электрических сетей посёлка, удовлетворительное.

Некоторые сведения о действующих ТП приводятся ниже в таблице 6.4.1.

Характеристика ТП посёлка Молодёжный

Таблица 6.4.1

| Точка подключения | Напря-жение кВ | Номер ТП | Количество и мощность тр-ров, кВА | Макс. загрузка тр-ров, % | Техн. Сост. | Ведомственная принадлежность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПС № 265, РП-11 | 10 | ТП 2-1 | 2х400 | 30 | удовл. | МУП «Жилкомбытстрой-Молодёжный» |
| ПС № 265, РП-11 | 10 | ТП 2-2 | 2х400 | 40 | удовл. | МУП «Жилкомбытстрой-Молодёжный» |
| ПС № 265, РП-11 | 10 | ТП 2-3 | 2х320 | 50 | удовл. | МУП «Жилкомбытстрой-Молодёжный» |
| ПС № 265, РП-11 | 10 | ТП 2-4 | 2х630 | 50 | удовл. | МУП «Жилкомбытстрой-Молодёжный» |

Суммарная установленная мощность действующих трансформаторов на ТП 10/0,4 кВ, составляет 3500 кВА. Средний процент загрузки - 45%.

Расход электрической энергии по потребителям городского округа в 2011 году составил 3,2 млн. кВт×час.

Выводы:

На данный момент, нагрузки потребителей электроэнергии посёлка Молодёжный покрываются с помощью имеющихся сетей и оборудования. Загрузка в пределах нормы. Степень износа средняя. Питающие магистральные и распределительные электрические сети и сооружения находятся в удовлетворительном состоянии и подлежат дальнейшей эксплуатации. Согласно предоставленным данным, для перспективного развития и надёжного электроснабжения посёлка требуется строительство новых ТП 10/0,4 кВ (в районе промзоны и ж.д. № 7) и прокладка 2,5 км кабельной линии 10 кВ от РП-11.

Подсчёт электрических нагрузок

Перспективные электрические нагрузки потребителей городского округа Молодёжный подсчитаны в соответствии с РД.34.20.185-94 «Инструкция по проектированию электрических сетей» (далее РД), а также с «Изменениями и Дополнениями» от 1999 года к разделу 2 указанной инструкции.

Расчёты выполнены по этапам строительства на основании планировочных решений генерального плана с соответствующими коэффициентами по типу, объёмам и размещению планируемой застройки, с учётом предполагаемой убыли существующей ветхой застройки и намечаемого нового строительства.

В жилых зданиях для приготовления пищи принимаются газовые плиты. Теплоснабжение в многоквартирных домах и общественных зданиях – от отопительных котельных.

Удельные расчётные показатели электрической нагрузки для новой жилой застройки принимаются по таблицам 2.1.5* и 2.2.1н  РД.34.20.185-94 и учитывают: нагрузки жилья и общественных зданий; нагрузки инженерных систем; наружное освещение. По результатам расчётов удельные показатели составляют:

| - для существующей многоквартирной застройки | – 24,0 Вт/м2 общей площади (ОП); |
| --- | --- |
| - для планируемой многоквартирной застройки | – 26,5 Вт/м2ОП; |
| - для планируемой индивидуальной застройки | – 30,0 Вт/м2ОП; |

Проектные показатели намечаемых к строительству отдельно стоящих общественных зданий и сооружений общепоселкового значения приняты по нормам РД.34.20.185-94 (таблица 2.2.1н) и проектам-аналогам.

Расчетные электрические нагрузки планируемых к размещению объектов капитального строительства производственного, производственно-складского, инженерно-коммунального, общественно-делового, спортивно-оздоровительного назначения определены по удельным показателям, указанным в таблице 2.2.1н «Изменений и Дополнений» к РД.34.20.185-94, и проектам аналогичных объектов, разрабатываемых в настоящее время. Средние удельные показатели электрической нагрузки для вышеперечисленных объектов приняты следующие:

| – для объектов производственного назначения | − 40 - 50 Вт/м2 ОП; |
| --- | --- |
| – для объектов общественно-делового назначения | – 50 - 60 Вт/м2 ОП; |
| – для объектов производственно-складского назначения | − 30 - 40 Вт/м2 ОП; |
| – для спортивно-оздоровительных объектов | − 30 Вт/м2 ОП; |
| – для объектов инженерно-коммунального назначения | − 30 Вт/м2 ОП; |

Электрические нагрузки незаявленных в генеральном плане потребителей жилой и общественной застройки, нагрузки систем инженерного оборудования города, включая сети наружного освещения улично-дорожной сети и благоустройства территории, приняты на стадии укрупненных расчетов в размере 10 % от суммарной проектной нагрузки жилой застройки. Результаты расчётов приведены в таблице 6.4.2.

Расчётные электрические нагрузки существующих и планируемых потребителей городского округа Молодёжный
по этапам строительства, кВт

Таблица 6.4.2

| Поз. | Типы застройки по планировочным районам | Сущест-вующая нагрузка | Расчётный период, 2020 год | Расчётный срок, 2035 год (в том числе 2020 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | существу-ющая сохраняемая нагрузка | новое строитель-ство | всего на 2020 год | существу-ющая сохраняемая нагрузка | новое строитель-ство | всего на 2035 год |
| 1. Жилая застройка |
|  | многоквартирная | 1140 | 1140 | 80 | 1220 | 1140 | 700 | 1840 |
|  | индивидуальная | – | – | – | – | – | 450 | 450 |
| Всего по жилой застройке городского округа Молодёжный | 1140 | 1140 | 80 | 1220 | 1140 | 1150 | 2290 |
| 2. Учреждения социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания |
| 2.1 | -дошкольные образовательные учреждения | 90 | 90 | – | 90 | 90 | – | 90 |
| 2.2 | -общеобразовательная школа | 140 | 140 | – | 140 | 140 | – | 140 |
| 2.3 | -учреждение дополнительного образования для детей | 50 | 50 | – | 50 | 50 | – | 50 |
| 2.4 | -амбулаторно-поликлиническое учреждение | 110 | 110 | – | 110 | 110 | – | 110 |
| 2.5 | -выдвижной пункт медицинской помощи, раздаточный пункт молочной кухни, аптека | – | – | 30 | 30 | – | 30 | 30 |
| 2.6 | -учреждение клубного типа | 190 | 190 | – | 190 | 190 | – | 190 |
| 2.7 | -массовая библиотека | 20 | 20 | – | 20 | 20 | – | 20 |
| 2.8 | -магазины продовольственных и непродовольственных товаров | 100 | 100 | 70 | 170 | 100 | 100 | 100 |
| 2.9 | -предприятия общественного питания | – | – | 220 | 220 | – | 220 | 220 |
| 2.10 | -предприятия бытового обслуживания | – | – | 40 | 40 | – | 50 | 50 |
| 2.11 | -банно-оздоровительный комплекс | – | – | 20 | 20 | – | 20 | 20 |
| 2.12 | -прачечные, химчистки | – | – | 10 | 10 | – | 10 | 10 |
| 2.13 | -пожарное депо | 20 | 20 | – | 20 | 20 | – | 20 |
| 2.14 | -гостиница | – | – | 10 | 10 | – | 10 | 10 |
| Всего по учреждениям социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания городского округа Молодёжный | 720 | 720 | 400 | 1120 | 720 | 440 | 1160 |
| 3. Объекты капитального строительства разного назначения |
| 3.1 | -общественно-деловая зона, на въезде в посёлок, в западной части застроенной территории городского округа | – | – | – | – | – | 10 | 10 |
| 3.2 | -общественно-деловая зона, в западной части застроенной территории городского округа | – | – | – | – | – | 10 | 10 |
| 3.3 | -общественно-деловая зона, в центральной части застроенной территории городского округа | – | – | – | – | – | 10 | 10 |
| 3.4 | -общественно-деловая зона, в центральной части застроенной территории городского округа | – | – | – | – | – | 10 | 10 |
| 3.5 | -спортивно-оздоровительный комплекс, в центральной части застроенной территории городского округа | – | – | – | – | – | 10 | 10 |
| 3.6 | -спортивно-оздоровительный комплекс, в западной части застроенной территории городского округа | – | – | 10 | 10 | – | 10 | 10 |
| 3.7 | -спортивно-оздоровительный комплекс, в южной части застроенной территории городского округа | – | – | 10 | 10 | – | 10 | 10 |
| 3.8 | -промышленная зона, в центральной части застроенной территории городского округа | – | – | 560 | 560 | – | 560 | 560 |
| 3.9 | -промышленная зона, в северной части застроенной территории городского округа | – | – | – | – | – | 360 | 360 |
| 3.10 | -производственно-складская зона, в центральной части застроенной территории городского округа | – | – | 300 | 300 | – | 300 | 300 |
| 3.11 | -инженерно-коммунальная зона, в восточной части застроенной территории городского округа | – | – | 240 | 240 | – | 240 | 240 |
| Всего по объектам капитального строительства разного назначения городского округа Молодёжный | – | – | 1120 | 1120 | – | 1530 | 1530 |
| Всего по городскому округу Молодёжный |
| Жилая застройка с 10 % на неучтённых потребителей | 1140 | 1140 | 90 | 1230 | 1140 | 1270 | 2410 |
| Учреждения социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания | 720 | 720 | 400 | 1120 | 720 | 440 | 1160 |
| Объекты капитального строительства разного назначения | – | – | 1120 | 1120 | – | 1530 | 1530 |
| ВСЕГО на шинах 0,4 кВ | 1860 | 1860 | 1610 | 3470 | 1860 | 3240 | 5100 |
| ВСЕГО в МВт/МВА | 1,86 1,98 | 1,86 1,98 | 1,61 1,71 | 3,47 3,69 | 1,86 1,98 | 3,24 3,45 | 4,84 5,43 |
| Расчётный прирост электрической нагрузки, приведенной к шинам 10(6) кВ питающего центра, МВА | – | – | 1,45 | – | – | 2,6 | – |

Проектные предложения

В городском округе Молодёжный планируется прирост электрической нагрузки на всех этапах строительства. На жилищно-коммунальный сектор приходится около 40 % нагрузки на расчётный срок строительства (2035 год).

ПС «Слюденит», от которой получают электроэнергию потребители городского округа Молодёжный, перегружена и не имеет резервной мощности для подключения дополнительной нагрузки.

Для соблюдения первой и второй категории надёжности электроснабжения некоторых потребителей городского округа необходимо строительство РП-10 кВ и прокладка к нему питающих фидерных линий от второго питающего центра.

Для надёжного и качественного обеспечения электрической энергией существующих и планируемых потребителей городского округа Молодёжный в генеральном плане предлагается:

− проведение при необходимости реконструкции и модернизации существующих ТП-10/0,4 кВ, усиление питающих кабельных линий к ним;

− строительство на территории городского округа одного распределительного пункта 10 кВ;

− замена кабельных линий электропередачи, отработавших ресурс, на новые с увеличением пропускной способности;

− прокладка новых фидерных кабельных линий 10 кВ от РУ-10 кВ ПС «Слюденит» или другого питающего центра до планируемого РП, а при необходимости до существующих ТП;

− строительство в местах сосредоточения нагрузки расчётного количества ТП 10/0,4 кВ;

− прокладка распределительных кабельных линий 10 кВ от РП-10 кВ до ТП 10/0,4 кВ, а также сетей 0,4 кВ по схеме, обеспечивающей необходимую категорию надёжности электроприёмников.

Параметры новых и реконструируемых ТП, питающих кабельных линий должны учитывать использование их на перспективную расчётную нагрузку.

В соответствии с планировочным решением проекта генерального плана на территории существующей и участках новой застройки предлагается строительство новых сооружений (ТП) и прокладка кабельных сетей 10 кВ:

на 2020 год предлагается

- строительство на территории городского округа РП;

- строительство 1 ТП в инженерно-коммунальной зоне для объектов инженерной инфраструктуры и перспективного использования для потребителей соседней промышленной зоны на стадии расчётного срока;

- строительство 1 ТП для потребителей планируемой промышленной зоны в центральной части застроенной территории городского округа;

- строительство 1 ТП для потребителей производственно-складской зоны в центральной части застроенной территории городского округа.

Потребители электрической энергии других, планируемых на 2020 год объектов могут быть подключены к действующим ТП.

на расчётный срок, 2035 год предлагается

- строительство 1 ТП и 3 КТП для потребителей новой жилой застройки;

- строительство 1 ТП для потребителей объектов соцкультбыта, планируемых к строительству в восточной части городского округа.

Электрическую нагрузку предприятий торговли и общественного питания необходимо учитывать при выборе мощности трансформаторов запланированных ТП.

Вопросы непосредственного распределения прироста нагрузок и размещения новых сооружений и сетей (количество, мощность, трассировка) уточняются по техническим условиям энергоснабжающих организаций на стадии проекта планировки с учётом существующих сохраняемых потребителей на рассматриваемой территории.

6.5  Связь

Телефонизация

В Генеральном плане городского округа Молодёжный рассматриваются местные телефонные сети, проводное вещание и общие вопросы системы коллективного просмотра телевидения.

Основным оператором, предоставляющим услуги связи в границах посёлка является ООО «Наука-Связь»

Телефонная связь посёлка осуществляется от АТС Узла связи № 1.

Характеристика поселковой АТС

Таблица 6.5.1

| Наименование индекс | Адрес | Тип обору-дования, год ввода | Ёмкость номеров монтир./использ. | Доля квартир сектора, % | Возможность расширения | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Узел связи № 1 «Молодёжный» | Наро-Фоминский район, п. Молодёжный, здание АТС | АТС-«Definity» 2009 г. | 1050/615 | 94 | есть | хорошее |

Телефонная ёмкость городской телефонной сети (ГТС) городского округа Молодёжный на 01.01.2009 г. составляла 898 номеров, из них:

– основных номеров – 579;

– ведомственных номеров (предприятия, учреждения и организации) – 36;

– число телефонов-автоматов – 1

Обеспеченность телефонной связью определяется средней телефонной плотностью квартирного сектора и в городском округе Молодёжный составляет:

– 21 номер на 100 жителей;

– 58 номеров на 100 семей.

Телефонные сети в границах городского округа проложены в канализации ГТС. Оборудование и линейные сооружения телефонной сети находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии.

На территории городского округа Молодёжный проложены также действующие кабели связи других ведомств.

В связи с отсутствием точных данных по расположению сетей связи, на прилагаемой к проекту схеме существующие сети показаны ориентировочно.

Протяжённость кабельной канализации в городском округе составляет 3,2 км.

Количество телефонных колодцев - 21 шт.

Резервная ёмкость на АТС городского округа имеется. Возможности для расширения также имеются.

Подсчёт телефонной ёмкости

Подсчёт прироста телефонной ёмкости для перспективных абонентов городского округа Молодёжный выполнен исходя из принятых показателей:

− 100 % телефонизация жилой застройки, из расчета 1 номер на квартиру;

– необходимое количество телефонных номеров для объектов соцкультбыта в количестве, равном 5–10 % от общего числа номеров квартирного сектора;

− для объектов капитального строительства общественно-делового назначения ориентировочно 50 номеров на 100 работающих;

− для объектов капитального строительства промышленного и производственно-складского назначения, инженерно-коммунальной зоны ориентировочно 10–20 номеров на 100 работающих.

Эксплуатационный резерв учитывается в размере 10 % от общего количества требуемой ёмкости. В это количество войдёт неучтённая в расчётах телефонная ёмкость, а также необходимое для будущей застройки количество таксофонов.

Данные по подсчету прироста ёмкости телефонной сети по всем видам новой застройки на разных этапах строительства с учётом покрытия существующей потребности в телефонных номерах приведены в таблице 6.5.2.

Прирост количества телефонных номеров различных групп абонентов

Таблица 6.5.2

| Поз. | Виды застройки | 2020 год | Расчётный срок, 2035 год (в том числе 2020 г.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилая застройка | 50 | 300 |
| 2 | Объекты соцкультбыта | 5 | 20 |
| 3 | Объекты капитального строительства общественно-делового назначения | – | 20 |
| 4 | Объекты капитального строительства промышленного и производственно-складского назначения | 25 | 35 |
| 5 | Объекты капитального строительства спортивно-оздоровительного назначения | 5 | 10 |
| 6 | Итого по городскому округу с учётом резервной ёмкости в 10 % | 95 | 430 |

Проектные предложения

Согласно проведённому подсчёту, для обеспечения перспективных абонентов городского округа Молодёжный телефонами в полном объёме потребуется увеличение ёмкости телефонной сети по мере роста объёмов строительства и роста числа абонентов. Строительство сетей связи должно опережать ввод в эксплуатацию жилого фонда.

Телефонизация планируемой застройки в городском округе Молодёжный возможна от существующей АТС.

Для развития телефонной сети в городском округе Молодёжный предлагается:

– проведение расширения существующей телефонной сети с увеличением ёмкости АТС;

– сооружение магистральных и распределительных сетей цифровой многоканальной телекоммуникационной сети для обеспечения пользователей широким спектром телекоммуникационных услуг связи высокой надежности и качества;

– телефонизация производственных, коммунальных объектов, а также общественных организаций и учреждений путем установки цифрового оборудования – учрежденческих мини-АТС – ёмкостью, обеспечивающей производственные нужды с минимально необходимым количеством номеров, включаемых в телефонную сеть общего пользования;

– строительство телефонной канализации связи на новых трассах и докладка каналов на существующих участках;

– установка таксофонов для общедоступного пользования в местах массового присутствия жителей городского округа.

Окончательный расчёт шкафной распределительной ёмкости, место установки оборудования, марка кабельной продукции, её ёмкость определяются на последующих стадиях проектирования в соответствии с техническими условиями оператора связи.

Радиотрансляция

Радиотрансляционной сети проводного вещания в городском округе пос. Молодёжный нет. Радиодоступ абонентов осуществляется на базе эфирного вещания.

Вопрос подключения новых абонентов к сети эфирного радиовещания решается покупкой эфирных радиоприёмников.

Телевидение

Населению городского округа пос. Молодёжный предоставляется возможность приёма общероссийских и московских программ удовлетворительного качества на индивидуальную телевизионную антенну.

Качественный приём 26 ТВ-каналов осуществляется с помощью системы коллективного приёма эфирных и открытых спутниковых каналов. Число абонентов около 1000. Система создавалась за счёт муниципальных средств. Развитие и эксплуатация осуществляются за счёт управляющей организации ЖКХ.

Сети кабельного телевидения на территории посёлка пока нет.

Проектные предложения

Для подсчёта количества новых абонентов системы эфирного или кабельного телевидения принимается: 1 абонент на квартиру и 10 % от величины квартирного сектора на объекты социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания, а также объекты капитального строительства общественно-делового назначения. Итоговое количество перспективных абонентов телевидения будет аналогично количеству абонентов телефонной сети и составляет: 95 новых абонентов на 2020 год, 430 новых абонентов на расчётный срок (2035 год).

В проекте генерального плана предусматривается:

- дальнейшее расширение существующей системы коллективного приёма эфирных и открытых спутниковых каналов;

- подключение к вышеуказанной системе абонентов новой застройки.

В перспективе планируется увеличение количества принимаемых каналов и расширение зоны охвата в пределах городского округа.

Дальнейшее развитие системы коллективного приёма эфирных и открытых спутниковых каналов и подключение к ней абонентов новой застройки будет осуществляться в соответствии с программными документами и проектными разработками специализированных организаций.

6.6 Теплоснабжение

Существующее положение

Теплоснабжение городcкого округа п. Молодёжный осуществляется централизованно от отопительной котельной. Централизованным теплоснабжением обеспечен весь многоквартирный жилой фонд.

Основной организацией эксплуатирующей отопительную котельную и тепловые сети является МУП «Жилкомбытстрой - Молодёжный».

Тепловая мощность отопительной котельной составляет 22,24 Гкал/час. Котельная оборудована четырьмя водогрейными котлами КВ-ГМ-7,56-150 и двумя паровыми Е-1,0-0,9 ГМ. Котельная использует в качестве основного топлива природный газ. Резервное топливо – мазут.

Расход газа за 2009 г. составил 4035,7 тыс. нм3.

Оборудование котельной находится в удовлетворительном состоянии.

Распределение тепловых потоков от теплоисточника до потребителей осуществляется по тепловым сетям, теплоносителем в которых служит вода.

Система теплоснабжения поселка «закрытая».

Регулирование отпуска тепла качественное по температурному графику.

Температурный график тепловых сетей - 150-700С. Тепловые сети проложены надземно. Общая протяжённость тепловых сетей в п. Молодёжный, в двухтрубном исчислении, составляет, примерно, 18,4 км. Максимальный условный диаметр трубопроводов Ду = 250 мм. Наибольшую протяжённость имеют трубопроводы Ду = 150 мм. Тепловые сети имеют значительный износ.

В настоящее время теплоснабжение жилой застройки в основном, обеспечивает нормальные условия проживания населения.

Отопительная котельная и тепловые сети являются муниципальной собственностью.

# Выводы:

1. Теплоснабжение городского округа осуществляется от единственной муниципальной котельной.

2. Необходима реконструкция тепловых сетей имеющих высокую степень износа.

Проектное решение

Общие климатические характеристики

Средняя продолжительность отопительного периода: 216 суток

Расчётная температура для расчёта отопления: -28(С.

Средняя температура отопительного периода: -3,1(С.

Градусосутки отопительного периода:

Daze = (tint – tht) (Zht, (C ( cут

где      tint – расчётная температура внутреннего воздуха зданий, (С;

tht  - средняя температура наружного воздуха в течение отопительного периода, (С;

Zht – продолжительность отопительного периода, сут.

Daze = (18 + 3,1) ( 216 = 4557,6 (C ( cут

Решения по теплоснабжению разработаны на основании архитектурно-планировочной части генплана городского округа п. Молодёжный и экономического раздела проекта.

Стратегией развития городского округа п. Молодёжный предполагается дальнейшее повышение комфортности проживания населения.

Общая площадь жилого фонда возрастает на 54,75 %.

Реализация программы жилищного строительства будет осуществляться за счет нового строительства зданий многоквартирной и индивидуальной жилой застройки. Строительство новых жилых домов с повышенной энергоэффективностью позволит снизить энергозатраты на теплоснабжение.

Тепловая нагрузка на жилой фонд определена по укрупненным показателям в соответствии с ТСН 30-303-2000 МО «Планировка и застройка городских и сельских поселений», - для объектов социально-бытового назначения в соответствии с "Методическими указаниями по определению расходов топлива, электроэнергии и воды на выработку теплоты отопительными котельными коммунальных теплоэнергетических предприятий" (издание  4-е) ГУП Академии коммунального хозяйства им. К.Д. Памфилова и по аналогичным проектам.

Расчетные данные по потребителям приведены в таблице 6.6.1 с коэффициентом К=1,1, учитывающим собственные нужды и неучтенных потребителе.

На расчетный срок (2035 год) определены следующие показатели по городскому округу:

- население – 3,4 тыс.чел.;

- общая площадь жилого фонда – 73,2 тыс.м2.;

- расход тепловой энергии по городскому округу составит 18,678 МВт (16,100 Гкал/час).

В том числе:

- многоквартирная жилая застройка – 11,758 МВт (10,136 Гкал/час);

- индивидуальная застройка – 2,682 МВт (2,312 Гкал/час).

Годовое потребление тепла по городскому поселению составит, ориентировочно, - 178045 ГДж (42523 Гкал).

На период до 2020 г.:

- население – 3,0 тыс.чел.;

- общая площадь жилого фонда – 50,1 тыс.м2.;

- расход тепловой энергии по городскому округу составит 14,231 МВт (12,268 Гкал/час).

В том числе:

- многоквартирная жилая застройка – 8,168 МВт (7,041 Гкал/час).

Годовое потребление тепла по городскому поселению составит, ориентировочно, - 135655 ГДж (32399 Гкал).

Централизованным теплоснабжением на расчетный срок предусматривается обеспечить новую и сохраняемую многоквартирную жилую застройку, учреждений социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания, а также существующие и планируемые здания производственного назначения. Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки – от индивидуальных источников тепла, работающих на природном газе.

Теплоснабжение объектов капитального строительства общественно-делового, производственно-коммунального и промышленно-складского назначения осуществляется от существующих тепловых сетей.

Решающим факторам в пользу централизованного теплоснабжения является наличие источника централизованного теплоснабжения и компактность застройки городского округа. В целях улучшения эстетического восприятия городского округа и в связи с большим износом существующих тепловых сетей требуется их полная реконструкция с демонтажом надземных и строительством подземных бесканальных тепловых сетей с применением более эффективной теплоизоляции (пенополимерной, позволяющей длительную эксплуатацию при температурах более 130 оС и более устойчивую к старению).

Основным источникам теплоснабжения жилищно-коммунального сектора городского округа. Молодёжный остаётся существующая котельная эксплуатируемая МУП «Жилкомбытстрой - Молодёжный». Внедрение, при строительстве новых зданий, эффективных теплоизоляционных материалов и энергосберегающих решений позволит снизить расход тепловой энергии.

На период до 2020 года планируется прокладка новых тепловых сетей протяжённостью, ориентировочно, 1,2 км и перекладка существующих протяжённостью 6,0 км.

На расчётный срок (2035 год) планируется прокладка новых тепловых сетей протяжённостью, ориентировочно, 0,6 км и перекладка существующих протяжённостью 12,4 км.

Основными направлениями развития системы теплоснабжения городского округа Молодёжный на расчётный срок являются:

- сохранение и развитие системы централизованного теплоснабжения;

- модернизация действующей котельной с установкой высокопроизводительного котельного оборудования и насосных агрегатов;

- строительство новых распределительных тепловых сетей;

- реконструкция теплосетей с применением более эффективной теплоизоляции (пенополиуретановой и пенополимерной, позволяющей длительную эксплуатацию при температурах более 1300 С и более устойчивую к старению);

- применение в обратных магистралях систем теплоснабжения и трубопроводах горячего водоснабжения пластмассовых трубопроводов с целью повышения их коррозионной стойкости;

- внедрение индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) блочного типа;

- организация дежурных режимов отопления для общественных зданий;

- повышение энергоэффективности существующих зданий и сооружений при проведении капитальных ремонтов и модернизации зданий;

- диспетчеризации системы теплоснабжения городского округа и внедрение системы автоматического отпуска тепла;

- внедрение частотного регулирования на насосах, дымососах и дутьевых вентиляторов крупных котельных и ЦТП.

| Расчётные тепловые нагрузки городского округа п. Молодёжный Таблица 6.6.1 |
| --- |
| Виды застройки в планировочных районах (населенных пунктах) | Современное состояние | Расчётнный срок (2035 год) | в том числе на 2020 год |
|  | Общая площадь жилого фонда (производственная) | Население (рабочих мест) | Расход тепла | Общая площадь жилого фонда (производственная) | Население (рабочих мест) | Тепловые потоки | Общая площадь жилого фонда (производственная) | Население (рабочих мест) | Расход тепла |
|  |  |  |  |  |  | На отопление и вентиляцию | На ГВС | Всего |  |  |  |
|  | тыс. м2 | тыс. чел. | МВт | тыс. м2 | тыс. чел. | МВт | МВт | МВт | тыс. м2 | тыс. чел. | МВт |
| Жилая застройка |
| Индивидуальная жилая застройка | - | - | - | 15,0 | 0,330 | 2,141 | 0,298 | 2,438 | - | - | - |
| Многоквартирная жилая застройка | 47,3 | 2,900 | 7,070 | 58,2 | 3,070 | 5,480 | 2,770 | 8,251 | 50,1 | 3,000 | 7,425 |
| ИТОГО: | 47,3 | 2,900 | 7,070 | 73,2 | 3,400 | 7,621 | 3,068 | 10,689 | 50,1 | 3,000 | 7,425 |
| в том числе по индивидуальной жилой застройке | - | - | - | 15,0 | 0,330 | 2,141 | 0,298 | 2,438 | - | - | - |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: | 47,3 | 2,900 | 7,070 | 73,2 | 3,400 | 7,621 | 3,068 | 10,689 | 50,1 | 3,000 | 7,425 |
| в том числе по индивидуальной жилой застройке | - | - | - | 15,0 | 0,330 | 2,141 | 0,298 | 2,438 | - | - | - |
| Учреждения социально-культурного и коммунально-бытового назначения |
| 1. Учреждения образования |
| Дошкольное образовательное учреждение (мест) | - | 180,0 | 0,396 | - | 230,0 | 0,306 | 0,200 | 0,506 | - | 180,0 | 0,396 |
| Общеобразовательная школа (мест) | - | 545,0 | 1,004 | - | 545,0 | 0,814 | 0,190 | 1,004 | - | 545,0 | 1,004 |
| Учреждение дополнительного образования детей | - | 190,0 | 0,300 | - | 190,0 | 0,199 | 0,101 | 0,300 | - | 190,0 | 0,300 |
| ИТОГО: | - | - | 1,700 | - | - | 1,319 | 0,491 | 1,810 | - | - | 1,700 |
| 2. Учреждения культуры и искусства |
| Учреждение клубного типа (мест) | - | 400,0 | 0,480 | - | 400,0 | 0,400 | 0,080 | 0,480 | - | 400,0 | 0,480 |
| Библиотека (тыс. томов) | - | 27,6 | 0,089 | - | 27,6 | 0,077 | 0,012 | 0,089 | - | 27,6 | 0,089 |
| ИТОГО: | - | - | 0,569 | - | - | 0,477 | 0,092 | 0,569 | - | - | 0,569 |
| 3. Учреждения здравоохранения |
| Поликлиника (посещений в смену) | - | 110,0 | 0,248 | - | 110,0 | 0,204 | 0,044 | 0,248 | - | 110,0 | 0,248 |
| Аптека (объект) | - | - | - | - | 1,0 | 0,024 | 0,006 | 0,030 | - | 1,0 | 0,030 |
| Станция скорой помощи (автомобилей) | - | - | - | - | 1,0 | 0,056 | 0,003 | 0,059 | - | 1,0 | 0,059 |
| ИТОГО: | - | - | 0,248 | - | - | 0,284 | 0,053 | 0,337 | - | - | 0,337 |
| 4. Физкультурно-оздоровительные учреждения |
| Спортивный зал (м2 площади пола) | 50,0 | - | 0,022 | 180,0 | - | 0,052 | 0,029 | 0,081 | 203,0 | - | 0,091 |
| ИТОГО: | - | - | 0,022 | - | - | 0,052 | 0,029 | 0,081 | - | - | 0,091 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: | - | - | 2,539 | - | - | 2,131 | 0,665 | 2,797 | - | - | 2,697 |
| Объекты капитального строительства общественно-делового, производственно-коммунального, промышленно-складского назначения |
| Многофункц.общ.-деловой центр (тыс. кв.м/тыс. мест) | - | - | - | 4,0 | 0,220 | 0,498 | 0,154 | 0,652 |  |  | - |
| Многофунк. общ.-торговый центр (тыс. кв.м/тыс. мест) | - | - | - | 0,1 | 0,010 | 0,013 | 0,003 | 0,016 |  |  | - |
| Многофунк. общ.-торговый центр (тыс. кв.м/тыс. мест) | - | - | - | 0,1 | 0,005 | 0,009 | 0,002 | 0,011 | - | - | - |
| Спортивно-оздоровительный комплекс в западной части городского округа (тыс. кв. м/тыс. мест) | - | - | - | 0,6 | 0,025 | 0,077 | 0,009 | 0,086 | 0,6 | 0,025 | 0,086 |
| Объект производственного назначения в центральной части городского округа (тыс. кв. м/тыс. мест) | - | - | - | 12,5 | 0,080 | 1,199 | 0,027 | 1,226 | 12,5 | 0,080 | 1,231 |
| Объекты производственного назначения в северной части городского округа (тыс. кв. м/тыс. мест) | - | - | - | 7,2 | 0,048 | 0,693 | 0,016 | 0,709 | 7,2 | 0,048 | 0,709 |
| Объекты инженерной инфраструктуры (тыс. кв. м/тыс. мест) | - | - | - | 8,1 | 0,030 | 0,784 | 0,010 | 0,794 | 8,1 | 0,030 | 0,790 |
| ИТОГО: | - | - | - | - | - | 3,272 | 0,222 | 3,494 | - | - | 2,816 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: | - | - | - | - | - | 3,272 | 0,222 | 3,494 | - | - | 2,816 |
| ВСЕГО: | - | - | 9,609 | - | - | 13,025 | 3,955 | 16,980 | - | - | 12,938 |
| Всего с коэффициентом к=1,1, учитывающим собственные нужды и неучтенных потребителей | - | - | 10,570 | - | - | 14,327 | 4,351 | 18,678 | - | - | 14,231 |
| Гкал/час | - | - | 9,111 | - | - | 12,350 | 3,750 | 16,100 | - | - | 12,268 |

# 6.7 Газоснабжение

Существующее положение

Источником обеспечения г. о. ЗАТО «Молодёжный» природным газом является ГРС «Атепцево». Условный диаметр газопровода от ГРС Ду= 200 мм (давление Ру ≤ 1,2 МПа).

Система газоснабжения пос. Молодежный двухступенчатая с подачей газа высокого 
(Р(0,6 МПа) от ГГРП в с. Атепцево, и низкого давлений после ГРПБ в пос. Молодёжный.

К газопроводу высокого давления подключена отопительная котельная. Жилищно-коммунальные потребители используют газ низкого давления.

Природный газ используется:

- как основное топливо в отопительной котельной;

- на приготовление пищи в жилых домах.

Уровень газификации жилого фонда – 100 %.

Годовое потребление газа составляет, ориентировочно, 3,7 млн. нм3.

Протяженность трубопроводов высокого и низкого давления системы газоснабжения городского округа составляет ориентировочно 5,8 км. Диаметры газопроводов колеблются от Ду=200 мм до Ду=50 мм. Состояние хорошее. В поселке действует ГРПБ (газорегуляторный пункт блочный).

# Выводы:

1. В настоящее время система газоснабжения городского округа. Молодёжный обеспечивает стабильную работу потребителей.

Проектное предложение

Проектом предусматривается дальнейшее развитие сетей газоснабжения городского округа.

Природным газом намечено обеспечить всех потребителей п. Молодёжный: – отопительную котельную, население сохраняемой и планируемой многоквартирной жилой застройки. В индивидуальной жилой застройке природный газ используется на приготовления пищи и в автономных источниках теплоснабжения для отопления и горячего водоснабжения.

Система газоснабжения города сохраняется двухступенчатой. С подачей газа высокого и низкого давлений.

Ожидаемый расход природного газа на расчётный срок (2035 год) составит-2,444 тыс. нм3/час или 6,553 млн. нм3/год.

На 2020 г. - 1,892 тыс. нм3/час или 5,042 млн. нм3/год.

Расчетные расходы природного газа жилищно-коммунальными потребителями определялись в соответствии со СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб».

При определении расходов газа приняты:

-- теплотворная способность газа – 33,5 МДж/нм3 (8000 Ккал/ нм3);

-- КПД отопительной котельной – 0,85;

-- КПД систем местных водонагревателей – 0,9;

-- обеспеченность потребителей централизованным теплоснабжением в соответствии с разделом «Теплоснабжение».

В соответствии с решениями генерального плана, в городском поселении, на расчётный срок площадь жилого фонда увеличивается на 54,8 %, как за счет многоквартирной, так и индивидуальной жилой застройки.

Годовое потребление природного газа на расчетный срок возрастает по отношению к существующему, ориентировочно, на 62 %.

Источником газоснабжение остается ГРС «Атепцево» и ГРПБ в пос. Молодёжный.

В черте городского округа Молодёжный сохраняются существующие газопроводы высокого и низкого давления. Достаточность пропускной способности и необходимость их реконструкции должна решаться конкретным проектом. Для обеспечения природным газом планируемых потребителей предусматривается строительство газопроводов низкого давления от существующих распределительных газопроводов до планируемых потребителей.

Охранная зона газопроводов газораспределительных сетей – 2 м. с каждой стороны газопровода.

Охранная зона отдельно стоящих газорегуляторных пунктов – 10 м. от границ объекта.

7.   ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

7.1 Состояние атмосферного воздуха

## Существующее положение

По данным статистической отчётности («Социально-экономическое положение муниципальных образований Московской области в 2010 году»), выбросы в воздушный бассейн в целом по Наро-Фоминскому муниципальному району в 2010 г. составили 1858 тонн (таблица 7.1.1).

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников1

Таблица 7.1.1.

| Год | Выбросы в атмосферу в Московской области, т/год | Выбросы в атмосферу в Наро-Фоминском муниципальном районе |
| --- | --- | --- |
|  |  | т/год | % от Московской области |
| 2006 | 178500 | 961 | 0,54 |
| 2007 | 163600 | 970 | 0,59 |
| 2008 | 194500 | 1191 | 0,61 |
| 2009 | 193600 | 1732 | 0,89 |
| 2010 | 204600 | 1858 | 0,91 |

Вклад Наро-Фоминского муниципального района в воздушное загрязнение Московской области составляет менее 1%, но в динамике лет наблюдается рост выбросов по району и увеличение его доли в выбросах по Московской области.

Основной производственный потенциал района сосредоточен на территории его городов: Наро-Фоминска, Апрелевки, в меньшей степени – Вереи.

На территории городского округа Молодёжный промышленные и сельскохозяйственные предприятия отсутствуют. На территории городского округа расположено Муниципальное Унитарное предприятие «Жилкомбытстрой–Молодёжный», занимающийся предоставлением услуг населению: отопление, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение, вывоз мусора.

Единственным стационарным источником воздушного загрязнения является отопительная котельная МУП «Жилкомбытстрой-Молодежный». Тепловая мощность котельной составляет 22,24 Гкал/час. Котельная оборудована четырьмя водогрейными котлами КВ-ГМ-7,56-150 и двумя паровыми Е-1,0-0,9 ГМ. Котельная использует в качестве основного топлива природный газ. Резервное топливо – мазут. Расход газа за 2009 г. составил 4035,7 тыс. нм3.

По ориентировочным данным от котельной поступает в воздушный бассейн 77,29 т/год углерода окиси, 5,09 т/год азота диоксида и 0,044 т/год бенз(а)пирена. Всего, таким образом, от нее поступает в воздушный бассейн 82,424 т/год вредных веществ. Проект предельно-допустимых выбросов (ПДВ) находится в стадии разработки. Для котельной установлена 100-метровая санитарно-защитная зона (далее – СЗЗ). Жилые дома в СЗЗ отсутствуют.

Внешние связи ЗАТО городского округа Молодёжный с населёнными пунктами Московской области осуществляются по автомобильным дорогам регионального значения: «Наро-Фоминск – Каменское – Зинаевка» и подъездом от неё до территории городского округа Молодёжный «Атепцево – Молодёжный». Интенсивность движения по автодороге «Атепцево – Молодёжный» крайне незначительна, зоны загазованности вдоль неё не формируется.

Таким образом, в настоящий момент ситуация с воздушным загрязнением на территории городского округа благополучная.

Проектные предложения

На 2020 год и на расчётный срок (2035 год) на территории городского округа Молодёжный планируется размещение следующих объектов, являющихся потенциальными источниками воздушного загрязнения:

- гаражи для хранения легковых автомобилей;

- складские предприятия;

- объекты промышленности, агропромышленного комплекса;

- очистные сооружения бытовых и ливневых стоков.

Конкретные сведения о планируемых объектах на стадии разработки генерального плана городского округа отсутствуют. Планируется, что новые объекты будут не выше IV класса опасности, то есть их воздействие на территории городского округа будет щадящим и сконцентрируется в ближайших 50 – 100 м.

Уменьшению выбросов загрязняющих веществ будут способствовать следующие мероприятия:

- строительство гаражей закрытого типа позволит минимизировать выбросы в воздушный бассейн, поскольку удельные выбросы для тёплых, закрытых стоянок значительно ниже, чем для открытых мест хранения транспорта, а удаление выбросов через вентиляционную шахту на крыше комплексов создаст лучшие условия для рассеивания примесей;

- устройство твёрдого покрытия проезжей части на всех проездах уменьшит загрязнение воздушного бассейна различными взвешенными веществами (пылью) вблизи полотна дорог;

- создание буферных зелёных зон между проездами, промышленными, производственно-складскими, инженерно-коммунальными зонами и территориями жилой застройки, зонами размещения объектов рекреации, образования и здравоохранения городского округа.

7.2 Санитарно-защитные зоны

Существующее положение

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) – это специальная территория с особым режимом использования, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Организации, промышленные объекты и производства, группы промышленных объектов и сооружения, являющиеся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять санитарно-защитными зонами от территории жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий курортов, санаториев, домов отдыха, стационарных лечебно-профилактических учреждений, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков.

Ориентировочный размер санитарно-защитных зон определяется классом предприятия или объекта в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов (новая редакция)».

Перечень объектов ЗАТО городского округа Молодежный, размер их санитарно-защитных зон согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция) и информация о соблюдении режима СЗЗ представлены ниже в таблице 7.2.1.

Санитарно-защитные зоны объектов ЗАТО городского округа Молодежный

Таблица 7.2.1

| Поз. | Название предприятия | Размер СЗЗ, м | Наличие нарушений режима СЗЗ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная | 100 | Соблюдена |
| 2 | Гаражи для постоянного хранения автотранспорта на 700 машино-мест | По расчётам | – |
| 3 | Очистные сооружения проектной мощностью 2,5 тыс. м3/сут. | 200 | Соблюдена |
| 4 | КНС проектной мощностью 1,56 тыс.м3/сут. | 20 | Соблюдена |
| 5 | КНС проектной мощностью 1,92 тыс.м3/сут. | 20 | Соблюдена |

Проектные предложения

Проектом Генерального плана предусматривается сохранение существующих объектов при условии исключения их негативного воздействия на территории жилой застройки и прочие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания.

Основное развитие получат спортивно-оздоровительные комплексы, производственно-складские зоны, а также общественно-деловые зоны, в которых планируется размещение гостиницы, поликлиники и стационара, многофункционального центра. Подавляющее большинство объектов планируется размещать в северной части застроенной территории городского округа, обособленно по отношению к существующей жилой застройке и объектам образования и здравоохранения.

Сведения о планируемых объектах, требующих организации санитарно-защитной зоны, представлены в таблице 7.2.2.

Санитарно-защитные зоны планируемых к размещению на территории

ЗАТО городской округ Молодежный объектов

Таблица 7.2.2

| Поз. | Наименование объекта | Местоположение | Класс опасности | СЗЗ | Требуемые мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Многофункциональный общественно-деловой центр, включающий торговые объекты и предприятия общественного питания | В составе общественно-деловой зоны в западной части застроенной территории городского округа | V | 50 | Обеспечение санитарного разрыва до территории планируемого дошкольного образовательного учреждения, организация озеленения в границах санитарного разрыва |
| 2 | Объекты промышленности, агропромышленного комплекса | В составе промышленной зоны в центральной и северной части застроенной территории городского округа | V – IV | 50 – 100 | Зонирование территории по классам опасности размещаемых предприятий в зависимости от их расположения по отношению к жилой застройке, объектам образования и рекреации |
| 3 | Гаражи, складские предприятия | В составе производственно-складской зоны в центральной части застроенной территории городского округа | V | 50 | Обеспечение санитарного разрыва до территории планируемой индивидуальной жилой застройки |
| 4 | Химчистка производительностью менее 160 кг/смену | В составе банно-оздоровительного комплекса в западной части застроенной территории городского округа | V | 50 | – |
| 5 | Очистные сооружения полной биологической очистки с применением современных технологий проектной мощностью 2,5 тыс. м3/сут | В составе инженерно-коммунальной зоны в восточной части застроенной территории городского округа | – | 150 | – |
| 6 | Очистные сооружения ливневой канализации закрытого типа (3 комплекса сооружений) | В северной и восточной части застроенной территории городского округа | – | 50 | Обеспечение санитарного разрыва до территории планируемой индивидуальной жилой застройки |

В западной части застроенной территории городского округа Генеральным планом предусмотрено формирование общественно-деловой зоны, ряд объектов которой требует организации 50-ти метровой СЗЗ – отдельно стоящие торговые комплексы и центры, многофункциональные комплексы, предприятия общественного питания. Поэтому участок планируемого дошкольного образовательного учреждения отделён от объектов общественно-деловой зоны формируемым озеленённым сквером необходимой ширины.

К югу от планируемой индивидуальной застройки размещается новая производственно-складская зона, в составе которой предусмотрено размещение промышленных объектов агропромышленного комплекса V – IV класса опасности. В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция), участки жилой застройки нельзя располагать в санитарно-защитных зонах предприятий. Генеральным планом предусмотрена организация защитного озеленения шириной порядка 50 м между жилой застройкой и промышленной площадкой. В связи с этим, предприятия, располагаемые в первом эшелоне застройки, должны иметь класс опасности не выше пятого.

В случае размещения на территории промышленной зоны предприятий пищевой или фармацевтической специализации, они должны располагаться на обособленном участке, вне СЗЗ смежных объектов других отраслей производства (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция), п. 5.2).

Очистные сооружения бытовой канализации размещаются на новой площадке, расположенной к востоку от участка существующих очистных сооружений. Они планируются проектной мощностью 2,5 тыс. м3/сут. с применением современных технологий, со строительством сооружений по доочистке стоков и механическому обезвоживанию осадка. Санитарно-защитная зона от них составит 150 м и, таким образом, сократится по сравнению с существующим положением. Возможность организации СЗЗ имеется, проведение специальных мероприятий не требуется.

Очистные сооружения ливневой канализации № 1 предлагается разместить на территории проектируемых очистных сооружений бытовых стоков, СЗЗ которых значительно больше СЗЗ очистные сооружения ливневой канализации. От очистных сооружений № 2 и № 3 необходимо обеспечить нормативную СЗЗ (50 м) до территории планируемой индивидуальной застройки.

В составе планируемых спортивно-оздоровительных комплексов предусмотрено сооружение объектов закрытого типа (банно-оздоровительный комплекс, спортивные залы), а также плоскостных спортивных сооружений без трибун и освещённой лыжной трассы. Все объекты не требуют организации СЗЗ.

Обязательным условием при размещении новых коммунальных объектов, объектов транспортной инфраструктуры является учёт требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция). Нахождение в санитарно-защитных зонах предприятий и иных объектов жилой застройки, дошкольных детских учреждений, учебных заведений, объектов здравоохранения и иных объектов с нормируемым показателем качества окружающей среды должно быть исключено.

7.3 Состояние подземных вод

## Существующее положение

Поверхностные водные объекты на территории городского округа отсутствуют.

Основным источником хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения городского округа Молодёжный являются артезианские воды.

Наро-Фоминский муниципальный район в целом относится к категории обеспеченных эксплуатационными ресурсами и разведанными запасами подземных вод на 160 и 120 % соответственно, те есть запасы подземных вод превосходят их отбор («Федеральная экологическая программа «Возрождение Волги» для территории Московской области», Московская область, 1998 г.). Проблемы с водоснабжением по недостатку ресурсов здесь не ёвозникает. Осложнения могут быть связаны с локальным загрязнением подземных вод.

Качество воды по основным показателям удовлетворяет требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» за исключением повышенного содержания железа, магния и солей жёсткости.

Население городского округа на 100 % обеспечено централизованным водоснабжением. Общий объём потребление воды питьевого качества в городском округе Молодёжный составляет 0,91 тыс. м3/сут. Водоснабжение осуществляется из пяти артезианских скважин. Все скважины выработали свой срок (эксплуатируются более 25 лет), необходимо их обследование, при необходимости тампонаж и бурение новых артезианских скважин. Скважина № 5 расположена в СЗЗ котельной, что недопустимо с точки зрения санитарных норм (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция)), зоны санитарной охраны остальных скважин – организованы.

Защищённость грунтовых и подземных вод определяется степенью проницаемости вышележащих отложений, а для эксплуатируемых горизонтов также мощностью регионального юрского водоупора и величиной существующего напора в водоносных комплексах.

По материалам среднемасштабного изучения эколого-геохимического состояния грунтовых и подземных вод Московской области экологическая обстановка в грунтовых водах в окрестностях городского округа является напряжённой по бактериологическому параметру (в 20–60% водопунктов пробы не отвечают нормативным требованиям). Ареал бактериологического загрязнения грунтовых вод, возможно, связан с прошлым сельскохозяйственным использованием земель – внесением удобрений в почвы. Грунтовые воды в пределах территории городского округа Молодёжный, приуроченные к слабоводоносным четвертичным и водноледниковым комплексам (суглинки валунные с гравием, галькой, линзами песков и супесей с коэффициентом фильтрации от 0,01 до 1,0 м/сутки), относительно защищены от поверхностного загрязнения моренными отложениями значительной мощности.

По геологическим условиям напорные воды условно защищены от поверхностного загрязнения толщей юрских глин мощностью 5–10 м. Однако, в настоящее время территория городского округа характеризуются умеренно опасной обстановкой по гидрохимическим  параметрам (в 20–60 % водопунктов пробы не отвечают нормативным требованиям).

С целью предотвращения загрязнения подземных вод необходимо проведение комплекса инженерных мероприятий, основным из которых является улучшение состояния скважинного хозяйства, сокращение поступления в поверхностные водоёмы и непосредственно на рельеф загрязнённых стоков. Все мероприятия, направленные на качественную очистку сточных вод, сбор и очистку ливневых стоков можно отнести к защитным для грунтовых и подземных вод.

Проектные предложения

Основными направлениями охраны подземных вод при реализации Генерального плана городского округа Молодёжный являются предотвращение их истощения и ликвидация источников загрязнения подземных вод.

Расчётная потребность в воде питьевого качества на территории городского округа составит:

― на 2020 год – 1500 м3/сутки;

― на расчётный срок (2035 год) – 1880 м3/ сутки.

Источником водоснабжения городского округа на расчётный срок остаются артезианские воды.

Для улучшения органолептических свойств питьевой воды необходимо ввести в эксплуатацию станции обезжелезивания.

С целью предотвращения загрязнения подземных вод необходимо проведение комплекса инженерных мероприятий, основным из которых является сокращение поступления в поверхностные водоёмы и непосредственно на рельеф загрязнённых стоков. Генеральным планом в целях защиты подземных вод от загрязнения и обеспечения населения водой гарантированного качества предусмотрен комплекс следующих мероприятий:

- перевод артезианской скважины № 5, расположенной в санитарно-защитной зоне котельной, в режим работы «только для котельной», так как её эксплуатация для водоснабжения населения недопустима с точки зрения санитарных норм (СанПиН 2.2/2.1.1.1200-03 (новая редакция);

- ввод в эксплуатацию станцию обезжелезивания;

- организация сбора и очистки поверхностного стока с территории городского округа на трёх планируемых очистных сооружениях ливневой канализации, размещаемых по бассейновому принципу, очищенные воды поверхностного стока будут сбрасываться в ближайший ручей, приток р. Нары, расположенный вне границ городского округа. Степень очистки должна удовлетворять требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;

- организация сбора и отвода поверхностного стока с территории площадок производственно-складского, инженерно-коммунального назначения и гаражей на собственных локальных очистных сооружениях ливневой канализации;

- ликвидация существующих и строительство новых очистных сооружений полной биологической очистки с применением современных технологий (степень очистки сточных вод должна соответствовать показателям сброса в водоёмы рыбохозяйственного значения);

- реконструкция изношенных сетей хозяйственно-бытовой канализации;

- благоустройство и озеленение территории городского округа.

Проведение вышеперечисленных природоохранных мероприятий в отношении гидрогеодинамического режима и качества подземных вод обеспечит предотвращение истощения и загрязнения водоносных горизонтов.

7.4 Растительность и особо охраняемые природные территории

## Существующее положение

Практически вся территории городского округа Молодежный покрыта лесной растительностью, не входящей в состав лесного фонда. Это леса на землях обороны. В соответствии с лесоустройством 2001 года, леса занимают площадь 573 га и относятся к ведению Первомайского военного лесничества (обход № 2 участка № 6). В настоящее время леса переданы под управление Костерёвскому военному лесничеству (Владимирская область). После оформления части земель обороны в земли населённых пунктов (33 га), часть лесопокрытой площади стала располагаться на землях населённых пунктов. Поскольку сформированные лесничества и лесопарки, материалы лесоустройства, лесохозяйственные регламенты с запроектированными мероприятиями по охране, защите и воспроизводству лесов на настоящий момент отсутствуют, то данные леса относятся к зелёным насаждениям, расположенным на землях населённых пунктов (ст. 23, 67, 68 Лесного кодекса РФ от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ).

В лесах городского округа основными лесообразующими породами являются берёза и осина. Присутствие ели и сосны увеличивается на северо-востоке и северо-западе округа.

В результате рекогносцировочного обследования, проводимого лесниками, установлено, что общее санитарное состояние насаждений пониженное из-за того, что древостой достиг перестойного возраста, и отмечаются случаи поражённости болезнями еловых насаждений всех возрастных групп.

Среднегодовые допустимые нагрузки для наиболее распространенных природных комплексов смешанных лесов находятся в пределах 10–15 чел./га, понижаясь на участках произрастания ели до 5–7 чел./га и повышаясь в берёзово-осиновых сообществах до 25 чел./га.

Озеленённые территории городского округа выполняют рекреационные, эстетические, связующие и санитарно-гигиенические функции.

С целью сохранения природного наследия, ограничения негативного воздействия на окружающую среду, обеспечения охраны и рационального использования природных ресурсов на региональном уровне в составе Схемы территориального планирования Московской области – основные положения градостроительного развития, утверждённой Постановлением Правительства Московской области от 11.07.2007 № 517/23, предложено создание на территории Московской области непрерывной сети планируемых особо охраняемых природных территорий – природных экологических территорий.

На территории городского округа Молодежный не планируется создание природных экологических территорий областного значения, но с юго-восточной стороны погранично по отношению к городскому округу Молодежный намечена организация транзитной территории № 124.

В соответствии с Законом Московской области от 07.03.2007 № 36/2007-ОЗ «О Генеральном плане развития Московской области», образование системы особо охраняемых природных территорий областного значения, в том числе природных экологических территорий, для создания необходимых условий сохранения, восстановления, реабилитации и использования природных территорий Московской области предусматривается на основе выполнения следующих условий:

- сохранения форм и масштабов природопользования, при которых сформировалась предлагаемая к охране территория;

- сохранения природных ландшафтов (лесных, луговых, долинных), традиционного сельскохозяйственного использования, естественной структуры лесных массивов, входящих в состав особо охраняемых природных территорий (ярусность, мозаичность, видовой состав);

- исключения промышленной эксплуатации природных ресурсов (заготовка древесины, разработка полезных ископаемых, использование подземных и поверхностных вод, сбор растительного сырья);

- сведения к минимуму случаев дробления лесных массивов линейными транспортными и инженерными коммуникациями (за исключением обоснованных случаев, когда другие варианты их размещения невозможны), всех видов рубок, за исключением санитарных;

- ограничения хозяйственной деятельности на особо охраняемых природных территориях областного значения в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Московской области;

- создания, сохранения и восстановления непрерывности природного пространства с транзитными функциями, обеспечивающими миграционные процессы животных.

Проектные предложения

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (статья 16, пункты 20, 25) вопросы создания условий для массового отдыха жителей городского округа и обустройства мест массового отдыха населения, а также организации благоустройства и озеленения территории городского округа, использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов отнесены к вопросам местного значения городского округа.

Система зелёных насаждений городского округа (природно-рекреационная система) – это система взаимосвязанных природных и природно-антропогенных территорий различного функционального назначения, обеспечивающих выполнение средообразующих, рекреационных и гигиенических задач и позволяющих создать здоровую среду обитания населению. Планировочная структура природно-рекреационной зоны строится как система взаимосвязанных, различных по функциональному назначению и режимам территорий, равномерно пронизывающих пространство городского округа и / или населённого пункта в соответствии с существующими природными осями и имеющимися рекреационными ресурсами.

В условиях развития градостроительной деятельности в пределах городского округа Молодёжный необходимо максимально бережное отношение к территориям природного комплекса. Необходимо обеспечить сохранность и эффективный режим функционирования лесных массивов и прочих озеленённых территорий, которые должны выполнять как экологические, так и рекреационные функции. Природно-рекреационный комплекс городского округа должен представлять собой единую, целостную систему всех зелёных зон, от наиболее сохранившихся природных участков до искусственно-озеленённых территорий, с разработанными режимами охраны и использования различных составляющих её частей.

В основу формирования природно-рекреационного комплекса городского округа Молодёжный положены следующие принципы:

- учёт особенностей природных ландшафтов территории городского округа, к которым относятся наличие значительных площадей, занятых естественной лесной растительностью;

- обеспечение взаимосвязанности элементов системы зелёных зон с целью создания непрерывных зелёных зон, пронизывающих территории различного функционального назначения, с целью создания благоприятной среды обитания;

- обеспечение требуемого функционального разнообразия элементов системы зелёных зон, выполняющих природоохранные, рекреационные и санитарно-защитные функции, выражающееся в режимах использования природно-рекреационных территорий;

Элементами природно-рекреационного комплекса в городском округе Молодёжный являются:

- Территории с перспективным приоритетным развитием рекреационных функций:

- лесные массивы в южной части застроенной территории городского округа;

- озеленённые территории, представленные существующими и планируемыми скверами, бульварами, аллеями, зелёными насаждениями жилых кварталов;

- рекреационные зоны активного отдыха на базе спортивных комплексов.

Режим использования лесных территорий, расположенных в урбанизированной среде, направлен на поддержание благоприятной среды обитания при помощи максимального сохранения ценной древесной растительности, улучшения качества древостоев и эстетического вида природных комплексов в сочетании с умеренным рекреационным использованием.

На границе застройки и лесных территорий складываются зоны экологической напряженности, обусловленные использованием этих территорий для прогулок, что создаёт определенную нагрузку на пограничную зону лесного массива.

Потребность в рекреационных угодьях городских жителей, проживающих в домах разной этажности, различна. Зависимость использования рекреационного времени от типа застройки имеет прямую связь: чем более плотная застройка, тем больший процент жителей пользуется близлежащими лесными территориями. По литературным данным около 35% жителей, проживающих в многоэтажных домах, предпочитают проводить досуг на природе. Для средне– и малоэтажной застройки этот процент составляет 20–25%, для усадебной – не более 10 %.

Наиболее посещаемыми являются опушки леса на ширину до 200 м. Эта зона должна иметь высокую степень благоустройства и приближаться к парковой, обеспечивающей рекреационные нагрузки 40–100 чел./га. Эти территории требуют создания развитой дорожно-тропиночной сети, в том числе аллей с твёрдым покрытием, размещения элементов благоустройства (скамей, урн, фонарей наружного освещения и т.п.), проведения ландшафтной реконструкции насаждений путём рубок формирования, введения декоративных деревьев и кустарников, создания цветников.

Зоны различной степени благоустройства зависят от радиуса пешеходной доступности:

- зона с парковым благоустройством – до 200 м от кромки леса;

- зона лесопарков с высокой степенью благоустройства – 200–400 м;

- зона лесопарков с ограниченной степенью благоустройства – 400–600 м;

- зона рекреационных лесов – 600–1000 м.

Учитывая, что ширина планируемой зоны внутригородской рекреации, формируемой на базе лесного массива, составляет 480 м, то в городском округе не будет присутствовать зона рекреационных лесов.

По мере удаления от зоны интенсивного использования вглубь лесного массива уровень благоустройства лесной территории должен постепенно понижаться, переходя от парка к лесопарку с высокой степенью благоустройства (30–40 чел./га), затем к лесопарку с ограниченной степенью благоустройства (8–12 чел./га).

Под дорожно-тропиночную сеть в загородных парках рекомендуется отводить до 8–10% территории, в лесопарках – до 4%.

Указанные мероприятия следует осуществлять, не нарушая естественных условий среды, сохраняя природный комплекс в возможно более совершенной форме, подчеркивая природный характер ландшафта, способствуя раскрытию его эстетических качеств.

Уничтожение растительности, отведение участков под строительство любых объектов без технико-экономического обоснования, оценки экологического ущерба и проведения общественных слушаний должно быть исключено. В случаях экономически обоснованного сокращения площади лесов необходимо предусмотреть полноценное компенсационное восстановление древесной растительности.

В результате реализации предложений генерального плана, площадь природно-рекреационных зон городского округа Молодёжный составит 28,7 га:

- внутригородское озеленение (скверы, бульвары и прочее) – 2,2 га;

- общегородская рекреационная зона, зона спортивно-рекреацинного использования – 26,5 га.

В соответствии с «Нормативами градостроительного проектирования Московской области, предусмотренными частью первой и частью второй Перечня нормативов градостроительного проектирования Московской области», утверждёнными постановлением Правительства Московской области от 16 января 2012 г. N 24/54, п. 2.10, за расчётный показатель потребности в озеленённых территориях различного назначения принимается минимально необходимая площадь озеленённых территорий, включая:

- озеленённые территории при объектах жилищного строительства;

- озеленённые территории общего пользования (скверы, парки, сады, бульвары);

- озеленённые части территории при объектах образования, здравоохранения, культуры, спорта, административно-управленческих и других объектах.

Минимально необходимая площадь озеленённых территорий для посёлков городского типа с численностью населения от 3 до 15 тыс. человек, входящих в состав рекреационо-аграрной устойчивой системы расселения, составляет 18,9 кв. м/чел.

В городском округе Молодёжный на расчётный срок (2035 год) обеспеченность зелёными насаждениями при планируемой численности населения 3,4 тыс. человек составит 84,4 кв. м/чел.

Таким образом, в городском округе при реализации заложенных генеральным планом мероприятий будет наблюдаться значительное превышение нормативных показателей по количеству озеленённых территорий.

Все существующие зелёные насаждения подлежат охране. Охрана зелёного фонда населённых пунктов, предусмотренная статьёй 61 Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», включает систему мероприятий, обеспечивающих сохранение и развитие зелёного фонда и необходимых для нормализации экологической обстановки и создания благоприятной окружающей среды.

На территориях, находящихся в составе зелёного фонда, запрещается хозяйственная и иная деятельность, оказывающая негативное воздействие на указанные территории и препятствующая осуществлению ими функций экологического, санитарно-гигиенического и рекреационного назначения.

Режим использования зелёных насаждений общего пользования направлен на обеспечение защиты среды обитания человека от техногенного воздействия, в сочетании с активным рекреационным использованием. В пределах озеленённых территорий необходимо проведение мероприятий, повышающих устойчивость к вытаптыванию, к вредному воздействию окружающих промышленных зон. Требуется проведение благоустройства территорий – обустройство парковых дорожек, беседок, скамеек, мест отдыха, малых архитектурных форм, туалетов. Вырубка зелёных насаждений под любые виды строительства (жилых зданий, промышленных и автотранспортных объектов) запрещается.

- Территории с перспективным приоритетным развитием санитарно-гигиенических и защитных функций – озеленение санитарно-защитных зон промышленных предприятий и коммунальных объектов;

Зелёные насаждения защитного назначения составят на расчётный срок 12,7 га.

При озеленении СЗЗ промышленных предприятий и прочих объектов максимально сохраняются и включаются в общую систему существующие зелёные насаждения. Новые посадки предлагается формировать изолирующего типа, создающего на пути загрязненного воздушного потока механическую преграду, и фильтрующего типа, то есть выполняющие роль биологического фильтра и дополнять обе конструкции насаждений декоративными посадками.

При озеленении улиц, бульваров и санитарно-защитных зон необходимо также использовать растения, стойкие к загрязнению воздуха, – тополь канадский, сирень обыкновенную, шиповник, кизильник, спирею, черёмуху виргинскую и др. Желательно использование относительно стойких к загрязнению атмосферы хвойных вечнозеленых пород (туи западной, веймутовой сосны), дающих положительный защитный эффект и в холодную половину года. Их надо сочетать с растениями, обладающими средней устойчивостью к загрязнению, но при этом имеющими большую лиственную массу, которая интенсивно поглощает вредные примеси – липой, тополем берлинским, вязом обыкновенным и кустовым, клёном ясенелистным и другие.

В практике озеленения улиц и площадей широко применяются газоны. Высококачественный газон с плотным травостоем выполняет декоративные и санитарно-гигиенические функции, задерживая большое количество пыли, регулируя температуру и влажность воздуха.

Для того чтобы насаждения могли выполнять санитарно-гигиенические и декоративно-эстетические функции необходима разработка целого ряда агротехнических мероприятий, к которым относятся рыхление почвы, полив, внесение минеральных удобрений и стимуляторов роста, обрезка, уход за стволами и др.

7.5 Санитарная очистка территории

## Существующее положение

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ст. 16, п. 24) организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов относится к вопросам местного значения, которым занимаются администрации и МУПы городских округов.

Территория ЗАТО городского округа Молодежный полностью охвачена планово-регулярной системой очистки от бытового мусора.

Бытовые и приравненные к ним отходы (далее – ТБО) с территории ЗАТО городского округа Молодёжный (как и всего Наро-Фоминского муниципального района) вывозятся на районный полигон «Каурцево», построенный в соответствии с решениями программы Правительства Московской области «Утилизация и переработка бытовых отходов на территории Московской области на период 2004–2010 годов». Этой же Программой в районе планировалось строительство мусоросортировочного узла.

Полигон расположен вблизи д. Каурцево сельского поселения Атепцевское на площади 10 га. Расстояние от ЗАТО до полигона составляет порядка 18 км.

Проектные предложения

Образование  бытовых отходов

На территории городского округа Молодёжный предполагается сохранить сложившуюся планово-регулярную контейнерную систему очистки территории от бытового мусора с применением несменяемых мусоросборников.

Оценка объёмов образования ТБО на расчётный срок проводится в соответствии со Сводом правил СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01–89* Планировка и застройка городских и сельских поселений». Удельный норматив составляет в среднем 1,5 м3/чел (с учётом общественных зданий). Согласно справочным данным, ежегодный прирост нормы накопления отходов составляет порядка 3%. Таким образом, на 2020 год удельный норматив возрастет до 2,0 м3/чел, на расчётный срок (2035 год) – до 3,0 м3/чел.

Постоянное население городского округа в настоящее время составляет 2,9 тыс. человек. На 2020 год оно возрастёт до 3,0 тыс. человек, на расчётный срок (2035 год) – до 3,4 тыс. человек.

Таким образом, на территории городского округа на 2020 год будет образовываться порядка 6,0 тыс. м3 бытовых отходов в год, на расчётный срок (2035год) – 10,2 тыс. м3 в год.

Сбор и удаление бытовых отходов

Для хранения бытовых отходов предполагается применять стационарные металлические контейнеры, установленные на специальных площадках, оснащенных асфальтированным покрытием и удаленных от жилых домов, детских учреждений и мест отдыха на расстоянии не менее 20 м.

Площадки под контейнеры и бункеры-накопители должны иметь асфальтовое покрытие, быть ограждены зелёными насаждениями с высокой степенью фитонцидности, густой и плотной кроной, желательно без плодов и ягод. Они также должны быть оборудованы кирпичным, бетонным или металлическим ограждением, обеспечены удобными подъездными путями.

С целью обеспечения максимальной сохранности ТБО, предотвращения их разноса птицами и мелкими животными, рекомендуется устанавливать контейнеры, оборудованные откидной крышкой. Для этих же целей рекомендуется делать контейнерные площадки крытыми. Смёт с территории и помещений допускается к совместному хранению с ТБО.

При хранении отходов в контейнерах должна быть исключена возможность загнивания и разложения отходов. Поэтому в зимнее время срок хранения отходов не должен превышать 3 суток, в летнее время требуется ежедневный вывоз ТБО.

Ориентировочное число контейнеров, которые потребуются для временного хранения бытовых отходов, образующихся в жилом секторе и организациях городского округа Молодёжный на расчётный срок, определяется по формуле:

Бкон = Пгод * К1* К2* / (365* V) , где:

Пгод – годовое накопление ТБО (жилой сектор+организации) в м3;

К1 – коэффициент неравномерности накопления отходов (принимается равным 1,25);

К2 – коэффициент, учитывающий необходимость резерва (принимается равным 1,05)

V – вместимость контейнера, м3.

Ориентировочно, расчётный срок потребуется порядка 49 стандартных контейнеров ёмкостью 0,75 м3 (в том числе 29 штук на 2020 год), при условии их ежедневного вывоза муниципальными службами городского округа в соответствии с договором. Для сбора и вывоза бытовых отходов на расчётный срок потребуется 2 среднетоннажных мусоровоза (типа КО-427, МКЗ-25, МКМ-25 и др.), на 2020 год достаточно будет 1 единицы спецтехники.

На территории планируемой многоквартирной жилой застройки в южной части застроенной территории городского округа контейнеры будут устанавливаться на специально оборудованных площадках из расчёта 1 площадка на 6-8 подъездов жилых домов с установкой на одной площадке не более 5 контейнеров, с радиусом охвата одной площадки не более 100 м и удалённых от жилых домов, детских учреждений, мест отдыха и т.д. на расстояние не менее 20 м.

Во вновь возводимых жилых зданиях с отметкой пола верхнего этажа от уровня планировочной отметки земли более 11,2 м, а также в зданиях учебных заведений выше 3-х этажей, в общественных зданиях выше 5 этажей необходимо будет предусмотреть систему мусоропроводов.

В районе планируемой индивидуальной жилой застройки в северной части застроенной территории городского округа, с малым числом проживающих и меньшим по сравнению с многоэтажной застройкой количеством образующегося мусора, где растительные и другие виды органических отходов будут утилизироваться в хозяйственной зоне путём компостирования, предлагается организовывать общие контейнерные площадки для группы домов. Здесь возможна установка контейнеров с большими (200 м и более) интервалами, обеспечивающими их заполнение, учитывая отсутствие пищевых отходов, не более чем за 5 суток.

В предварительных расчётах не учитывались отходы, которые будут формироваться на планируемых промышленных предприятиях городского округа, а также уличный смёт, образующийся при механизированной или ручной уборке дорог и улиц. Поэтому реальное количество бытовых отходов, образующихся на территории городского округа на расчётный срок, может быть несколько выше приведённых данных.

Для сокращения объёмов вывозимых на полигоны отходов предлагается организовать систему раздельного сбора отходов путём установки специальных ёмкостей (типа ёмкости-накопителя «Аляска» и др.) в местах массовой торговли, у остановочных пунктов транспорта, на вокзалах и др. Это мероприятие позволит организовать извлечение компонентов, которые с успехом могут использоваться в качестве вторичного сырья. Ценные компоненты бытовых отходов от домовладений сильно загрязнены пищевыми фракциями (до 80%), имеют высокую влажность и наклонность к слипанию и загниванию и поэтому предварительно не сортируются.

Поскольку численность постоянного населения городского округа к расчётному сроку не превысит отметку в 10 тыс. человек, в соответствии с «Методическими рекомендациями о порядке разработки генеральных схем очистки территории насел`нных пунктов Российской Федерации» (МДК 7-01.2003), разработка специализированной Генеральной схемы санитарной очистки территории не целесообразна.

Утилизация ТБО

В ближайшие несколько лет основным объектом по утилизации ТБО останется полигон «Каурцево» Наро-Фоминского муниципального района Московской области.

Согласно мероприятиям Долгосрочной целевой программы Московской области «Утилизация и обезвреживание отходов производства и потребления в Московской области на 2012–2020 годы» (утверждена Постановлением Правительства Московской области от 7 февраля 2012 г. N 144/5), на территории Наро-Фоминского муниципального района планируется строительство мусороперерабатывающего комплекса. Объект будет спроектирован научными институтами, входящими в Общероссийскую организацию «Российская академия естественных наук» совместно с группой европейских и российских компаний с использованием технологии «OXALOR».

После ввода в эксплуатацию данного комплекса он сможет принимать бытовые и малоопасные промышленные отходы, образующиеся на территории городского округа Молодёжный.

Предположительно новый комплекс будет размещен на территории существующего районного полигона «Каурцево», который подлежит закрытию в 2013–2015 годах в связи с полным заполнением. Таким образом, расстояние, необходимое для транспортировки отходов от территории городского округа Молодёжный до объекта утилизации, останется прежним (около 18 км). С учётом такого относительно небольшого расстояния, а также небольших прогнозируемых объёмов образования отходов, организация двухэтапного вывоза с использованием мусороперегрузочных станций не целесообразна.

Промышленные отходы

На территории городского округа планируется развитие производственного комплекса (в северной и центральной части застроенной территории). Следует ожидать увеличения объёмов образования промышленных отходов, объёмы и виды которых будут определены непосредственно при проектировании производственных  объектов.

Накопление и хранение отходов на территории промышленных предприятий допускается как временная мера в случае использования отходов в последующем технологическом цикле с целью их полной утилизации или при временном отсутствии полигонов для захоронения, тары для хранения отходов, транспортных средств для вывоза.

Максимально возможное количество единовременного накопления отходов на территории промышленного предприятия в ожидании использования их в технологическом процессе, передачи на переработку другому предприятию или на объект для захоронения определяется проектом лимитов размещения отходов, разрабатываемом на каждом предприятии.

Способ временного хранения отходов определяется классом опасности веществ:

- вещества 1 класса опасности хранятся в герметизированной таре в недоступном для посторонних крытом помещении, в закрывающемся на ключ металлическом шкафу, контейнере, бочке;

- вещества 2 класса опасности хранятся в закрытой таре (закрытые ящики, пластиковые пакеты, мешки);

- вещества 3 класса опасности хранятся в бумажных мешках, пакетах, хлопчатобумажных тканевых мешках;

- вещества 4 и 5 классов опасности могут храниться открыто – навалом, насыпью.

Площадка для хранения отходов должна располагаться в подветренной зоне территории предприятия, покрыта неразрушаемым и непроницаемым для токсических веществ материалом (керамзитобетон, полимербетон, плитка) с автономными ливнестоками и обвалована.

Контроль за состоянием окружающей среды на участках хранения отходов осуществляется промышленными лабораториями предприятия. Вся же деятельность предприятия по обращению с отходами должна вестись под контролем территориальных природоохранных организаций – Ростехнадзором, Роспотребнадзором.

Те отходы, которые не могут быть употреблены в других отраслях промышленности или сельском хозяйстве, передаются на утилизацию специализированным организациям типа ГУП «Промотходы».

Отходы 3 и 4 классов опасности, имеющие влажность не более 85%, невзрывоопасные, несамовоспламеняющиеся и несамовозгорающиеся допускаются к совместному складированию с ТБО с разрешения местных органов Роспотребнадзора и инспекции пожарной охраны. Основным санитарным условием является требование, чтобы токсичность смеси промышленных отходов с бытовыми не превышала токсичности бытовых отходов по данным анализа водной вытяжки. Анализ водной вытяжки должен осуществляться аккредитованной организацией, имеющей соответствующую лицензию.

Прочие виды отходов

В результате развития территории городского округа Молодёжный предполагается реконструкция существующих объектов, а также размещение вновь возводимых объектов жилого и общественного назначения.

При выполнении строительных работ предполагается образование некоторого количества строительных отходов. Основная часть этих отходов может быть размещена на карьерах, расположенных в Наро-Фоминском муниципальном районе и принимающих строительные отходы для проведения рекультивационных работ. В ближайшие несколько лет возможно также использование полигона ТБО «Каурцево».

В составе планируемой на 2035 год поликлинике предполагается размещение небольшого полустационара дневного типа (на 10 мест). Возможно формирование небольшого количества медицинских отходов. Ввиду отсутствия утверждённого регионального норматива образования медицинских отходов, прогнозирование объёмов образования медицинских отходов на данной стадии проектирования не представляется возможным. Согласно справочным данным, доля отходов класса А в составе общей массы отходов составляет 42,1%, класса Б – 31,6%, класса В – 15,8%, класса Г –- 10,4%, класса Д – 0,12%.

Все образующие медицинские отходы в настоящее время вывозятся в специализированные организации, в том числе отходы класса А – на полигон ТБО «Дмитровский», отходы класса Б, В и Г – на Ветеринарно-санитарный завод «Эколог», ранее располагавшийся в Люберецком муниципальном районе, а теперь на территории г. Москвы; отходы класса Г – кроме того в ООО «Экорецикл» в городском поселении Ногинск; отходы класса Д – НПО «Радон» в Сергиево-Посадском муниципальном районе.

С момента реализации мероприятий Долгосрочной целевой программы Московской области «Утилизация и обезвреживание отходов производства и потребления в Московской области на 2012–2020 годы», утилизация медицинских и опасных отходов будет производиться на заводах по переработке опасных и медицинских отходов на территории Клинского и Ступинского муниципальных районов.

# Footnotes

1 Данные по юридическим лицам и их обособленным подразделениям независимо от формы собственности, имеющим стационарные источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (включая котельные), независимо от того, оборудованы они очистными установками или нет